настоящата документация е одобрена с Решение за откриване на процедурата №РД-01-1442 от 21.06.2017 г.  на Кмета на община Русе

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“, прилагащи мерки за енергийна ефективност   на 13 сгради на територията на община Русе (които ще кандидатстват за финансиране от Национален доверителен екофонд, съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата”)

Русе 2017 г.

i. Общи условия

## 1. 1. Възложител

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки, е Кмета на Община Русе, с административен адрес: гр. Русе, 7000, пл. „Свобода” № 6.

Процедурата се открива на основание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП.

1.2. Описание на предмета на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е:

„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“, прилагащи мерки за енергийна ефективност   на 13 сгради на територията на община Русе (които ще кандидатстват за финансиране от Национален доверителен екофонд, съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата”)

Предметът на поръчката е изработване на инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 13 публични сгради, включително изготвяне на количествено-стойностни сметки. Работните проекти трябва да са съобразени с изискванията на финансиращата програма – Национален доверителен екофонд, Инвестиционна програма за климата (НДЕФ, ИПК). Обекти:

- Обект № 1: ДГ „Детелина“ – гр. Русе, ул. „Рига“ №36;

- Обект № 2:Детска ясла №4 – гр. Русе, ул. „Муткурова“ №98;

- Обект № 3:Детска ясла №5 – гр. Русе, ул. „Петър Стрелковски“ №1;

- Обект № 4:Детска ясла №9 – гр. Русе, ул. „Ловеч“ №27;

- Обект № 5:Детска ясла №12 – гр. Русе, ул. „Киев“ №12;

- Обект № 6: ДГ „Синчец“ – гр. Русе, ул. „Бачо Киро“ №10;

- Обект № 7: ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Русе, кв. “Долапите”, ул. „Стремление“ № 33

- Обект № 8: ДГ „Здравец“ – гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“ №36;

- Обект № 9: ДГ „Пролет“ – гр. Русе, ул. „Котовск“ №15;

- Обект № 10: ДГ „Роза“ – с. Ново Село, ул. „Трети март“ №5;

- Обект № 11: ОУ „Георги С. Раковски“ – с. Ново село, ул. „Трети март“ № 7

- Обект № 12: ДГ „Приказен свят“ – с. Николово, ул. „Мургаш“№6;

- Обект № 13: ОУ „Кирил и Методий“ – с. Семерджиево, ул. „Кирил и Методий“ № 4

При изготвянето на Работните проекти се прави архитектурно заснемане и заснемане на съществуващата отоплителна инсталация. Дава се решение за изпълнение на следните строително-монтажни работи:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕКТИТЕ и ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обект №1: ДГ „Детелина“ – гр. Русе, ул. „Рига“ №36

- Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

2. Топлинно изолиране покривна конструкция

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

- Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма да се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката да бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

- Топлинно изолиране на подове

Мярката включва полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

- Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови алуминиеви глидерни радиатори;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващите разпределителни колектори и монтаж на нови с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm едностанно каширана с алуминиево фолио.

- Демонтаж на съществуващи циркулационни помпи и монтаж на нови щрангови помпи.

- Предвижда се монтаж на буфер между котела и разпределителните колектори.

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

- Слънчеви колектори за БГВ

Мярката включва изграждане на система за подгряване на вода за БГВ. Системата се състои от 30 бр. плосък селективен колектор с нано покритие на абсорбера против прегряване с размери 1056х2380х90 мм, със серпентина под формата на меандър с абсорбираща повърхност: 2,32 м²; Ефективна топлинна мощност: 4,7 KJ/m^2*K; Тегло до: 42 кг. Колекторите работят в система с една соларна помпена група, общ разширителен съд и медни тръби с топлинна изолация от специална микропореста гума за соларни инсталации. Слънчевите колектори се монтират на покрива на сградата на специални стойки доставени от производителя на колекторите или изработени по работен проект съгласуван с производителя.

Обект №2: Детска ясла №4 – гр, Русе, ул. „Муткурова“ №98

  - Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

  - Топлинно изолиране на покриви

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

  - Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма да се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мяркатада бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

  - Топлинно изолиране на подове

Мярката включва полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

  - Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови алуминиеви глидерни радиатори;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващите разпределителни колектори и монтаж на нови с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm едностанно каширана с алуминиево фолио.

- Демонтаж на съществуващи циркулационни помпи и монтаж на нови щрангови помпи.

- Предвижда се монтаж на буфер между котела и разпределителните колектори.

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

  - Слънчеви колектори за БГВ

Мярката включва изграждане на система за подгряване на вода за БГВ. Системата се състои от 12 бр. плосък селективен колектор с нано покритие на абсорбера против прегряване с размери 1056х2380х90 мм, със серпентина под формата на меандър с абсорбираща повърхност: 2,32 м²; Ефективна топлинна мощност: 4,7 KJ/m^2*K; Тегло до: 42 кг. Колекторите работят в система с една соларна помпена група, общ разширителен съд и медни тръби с топлинна изолация от специална микропореста гума за соларни инсталации. Слънчевите колектори се монтират на покрива на сградата на специални стойки доставени от производителя на колекторите или изработени по работен проект съгласуван с производителя.

Обект №3: Детска ясла №5 – гр, Русе, ул. „Петър Стрелковски“ №1

- Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

- Топлинно изолиране на покриви

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

- Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма да се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката да бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

- Топлинно изолиране на подове

Мярката включва полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

- Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови алуминиеви глидерни радиатори;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващите разпределителни колектори и монтаж на нови с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm едностанно каширана с алуминиево фолио.

- Демонтаж на съществуващи циркулационни помпи и монтаж на нови щрангови помпи.

- Предвижда се монтаж на буфер между котела и разпределителните колектори.

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

- Слънчеви колектори за БГВ

Мярката включва изграждане на система за подгряване на вода за БГВ. Системата се състои от 12 бр. плосък селективен колектор с нано покритие на абсорбера против прегряване с размери 1056х2380х90 мм, със серпентина под формата на меандър с абсорбираща повърхност: 2,32 м²; Ефективна топлинна мощност: 4,7 KJ/m^2*K; Тегло до: 42 кг. Колекторите работят в система с една соларна помпена група, общ разширителен съд и медни тръби с топлинна изолация от специална микропореста гума за соларни инсталации. Слънчевите колектори се монтират на покрива на сградата на специални стойки доставени от производителя на колекторите или изработени по работен проект съгласуван с производителя.

Обект №4: Детска ясла №9– гр, Русе, ул. „Ловеч“ №27

- Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

- Топлинно изолиране на покриви

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

- Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма да се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката да бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

- Топлинно изолиране на подове

Мярката включва полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

- Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови алуминиеви глидерни радиатори;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващите разпределителни колектори и монтаж на нови с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm едностанно каширана с алуминиево фолио.

- Демонтаж на съществуващи циркулационни помпи и монтаж на нови щрангови помпи.

- Предвижда се монтаж на буфер между котела и разпределителните колектори.

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

- Слънчеви колектори за БГВ

Мярката включва изграждане на система за подгряване на вода за БГВ. Системата се състои от 12 бр. плосък селективен колектор с нано покритие на абсорбера против прегряване с размери 1056х2380х90 мм, със серпентина под формата на меандър с абсорбираща повърхност: 2,32 м²; Ефективна топлинна мощност: 4,7 KJ/m^2*K; Тегло до: 42 кг. Колекторите работят в система с една соларна помпена група, общ разширителен съд и медни тръби с топлинна изолация от специална микропореста гума за соларни инсталации. Слънчевите колектори се монтират на покрива на сградата на специални стойки доставени от производителя на колекторите или изработени по работен проект съгласуван с производителя.

Обект №5: Детска ясла №12 – гр, Русе, ул. „Киев“ №12

- Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

- Топлинно изолиране на покриви

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

- Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма да се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката да бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

- Топлинно изолиране на подове

Мярката включва полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

- Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови алуминиеви глидерни радиатори;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващите разпределителни колектори и монтаж на нови с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm едностанно каширана с алуминиево фолио.

- Демонтаж на съществуващи циркулационни помпи и монтаж на нови щрангови помпи.

- Предвижда се монтаж на буфер между котела и разпределителните колектори.

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

- Слънчеви колектори за БГВ

Мярката включва изграждане на система за подгряване на вода за БГВ. Системата се състои от 12 бр. плосък селективен колектор с нано покритие на абсорбера против прегряване с размери 1056х2380х90 мм, със серпентина под формата на меандър с абсорбираща повърхност: 2,32 м²; Ефективна топлинна мощност: 4,7 KJ/m^2*K; Тегло до: 42 кг. Колекторите работят в система с една соларна помпена група, общ разширителен съд и медни тръби с топлинна изолация от специална микропореста гума за соларни инсталации. Слънчевите колектори се монтират на покрива на сградата на специални стойки доставени от производителя на колекторите или изработени по работен проект съгласуван с производителя.

Обект №6: ДГ „Синчец“ – гр. Русе, ул. „Бачо Киро“ №10

- Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

- Топлинно изолиране на покриви

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

- Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на от съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма да се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката да бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

- Топлинно изолиране на подове

Мярката включва:

- Полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

- Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови алуминиеви глидерни радиатори;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващите разпределителни колектори и монтаж на нови с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm едностанно каширана с алуминиево фолио.

- Демонтаж на съществуващи циркулационни помпи и монтаж на нови щрангови помпи.

- Предвижда се монтаж на буфер между котела и разпределителните колектори.

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

- Слънчеви колектори за БГВ

Мярката включва изграждане на система за подгряване на вода за БГВ. Системата се състои от 12 бр. плосък селективен колектор с нано покритие на абсорбера против прегряване с размери 1056х2380х90 мм, със серпентина под формата на меандър с абсорбираща повърхност: 2,32 м²; Ефективна топлинна мощност: 4,7 KJ/m^2*K; Тегло до: 42 кг. Колекторите работят в система с една соларна помпена група, общ разширителен съд и медни тръби с топлинна изолация от специална микропореста гума за соларни инсталации. Слънчевите колектори се монтират на покрива на сградата на специални стойки доставени от производителя на колекторите или изработени по работен проект съгласуван с производителя.

Обект №7: ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Русе, кв. „Долапите“, ул. „Стремление“ № 33

    - Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на външна топлоизолационна система по външните стени на 1-ви и 2-ри етаж, включваща слой EPS с δ = 100 mm и λ = 0,033 W/mK и завършващ слой от минерална мазилка.

    - Топлинно изолиране на покриви

За скатния покрив мярката включва полагане на слой от минерална вата с δ = 100 mm и λ = 0,041 W/mK, поставена по пода на подпокривното пространство. Върху ватата ще се постави пародифузна мембрана. За подобряване на хидроизолацията ще се подменят керемиди, подмазване на капаци и ремонт и укрепване на дървената конструкция.

За топлият покрив над сутерена се предвижда направа на окачен таван с топлоизолация от минерална вата с δ = 150 mm и λ = 0,041 W/mK.

    - Топлоизолация под

Мярката включва външно топлоизолиране на еркера с XPS с δ = 120 mm и λ = 0,033 W/mK и завършващ слой от минерална мазилка.

    - Нов котел на биомаса (пелети)

Мярката е приложима след изпълнение на мерките по топлоизолация на стени, покрив и под. Мярката включва инсталиране на нов котел на биомаса и хидравличен разделител, подмяна на тръбната мрежа и отоплителните тела, инсталиране на затворен разширителен съд.

Обект №8: ДГ „Здравец“ – гр. Русе, ул. „Захари Стоянов“ №36

- Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

- Топлинно изолиране на покриви

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

- Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86 mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма да се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката да бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

- Топлинно изолиране на подове

Мярката включва полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

- Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови алуминиеви глидерни радиатори;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващите разпределителни колектори и монтаж на нови с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm едностанно каширана с алуминиево фолио.

- Монтаж на нови щрангови помпи.

- Монтаж на нова сградна абонатна станция по индиректна схема с отделен топлообменник за БГВ. Към абонатната станция да се присъединят буферите на слънчевата инсталация. Схемата да се съгласува и одобри от Топлофикация Русе.

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

- Слънчеви колектори за БГВ

Мярката включва изграждане на система за подгряване на вода за БГВ. Системата се състои от 30 бр. плосък селективен колектор с нано покритие на абсорбера против прегряване с размери 1056х2380х90 мм, със серпентина под формата на меандър с абсорбираща повърхност: 2,32 м²; Ефективна топлинна мощност: 4,7 KJ/m^2*K; Тегло до: 42 кг. Колекторите работят в система с една соларна помпена група, общ разширителен съд и медни тръби с топлинна изолация от специална микропореста гума за соларни инсталации. Слънчевите колектори се монтират на покрива на сградата на специални стойки доставени от производителя на колекторите или изработени по работен проект съгласуван с производителя.

Обект №9: ДГ „Пролет“ – гр. Русе, ул. „Котовск“ №15

- Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

- Топлинно изолиране на покриви

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

- Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86 mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма ще се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката ще бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

- Топлинно изолиране на подове

Мярката включва полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

- Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови алуминиеви глидерни;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващите разпределителни колектори и монтаж на нови с топлинна изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm едностанно каширана с алуминиево фолио.

- Монтаж на нови щрангови помпи.

- Монтаж на нова сградна абонатна станция по индиректна схема с отделен топлообменник за БГВ. Към абонатната станция да се присъединят буферите на слънчевата инсталация. Схемата да се съгласува и одобри от Топлофикация Русе.

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

- Слънчеви колектори за БГВ

Мярката включва изграждане на система за подгряване на вода за БГВ. Системата се състои от 20 бр. плосък селективен колектор с нано покритие на абсорбера против прегряване с размери 1056х2380х90 мм, със серпентина под формата на меандър с абсорбираща повърхност: 2,32 м²; Ефективна топлинна мощност: 4,7 KJ/m^2*K; Тегло до: 42 кг. Колекторите работят в система с една соларна помпена група, общ разширителен съд и медни тръби с топлинна изолация от специална микропореста гума за соларни инсталации. Слънчевите колектори се монтират на покрива на сградата на специални стойки доставени от производителя на колекторите или изработени по работен проект съгласуван с производителя.

Обект №10: ДГ „Роза“ – с. Ново Село, ул. „Трети март“ №5

- Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

- Топлинно изолиране на покриви

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

- Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86 mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма ще се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката ще бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

- Топлинно изолиране на подове

Мярката включва полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

- Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови вентилаторни конвектори за открит крайстенен монтаж със стайни термостати и три скоростни вентилатори;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващата котелна инсталация;

- Доставка и монтаж на нова термопомпена инсталация за подгряване на вода за отопление:

  - Термопомпеният агрегат да бъде с въздушно охлаждане с работна температура за зимата до -25оС;

  - Буферът, разширителния съд, циркулационните помпи и топлообменникът да бъдат монтирани в сутерена на сградата;

  - Буферен съд с арматура за обезопасяване, разширителен съд затворен мембранен, колекторна група с помпи и арматура;

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

Обект № 11: ОУ „Георги С. Раковски“ – с. Ново село, ул. „Трети март“ № 7

- Топлоизолиране на ограждащи елементи: стени

Мярката включва полагане на цялостна топлоизолационна система с експандиран полистирен EPS с дебелина 100 mm с λ=0,033 W/mK и XPS с дебелина 100 mm с λ=0,03 W/mK.

Топлинно изолиране на външни ограждащи стени на сградата, с топлоизолационен

материал от експандиран пенополистирол (EPS) с дебелина δ = 0,10 m и коефициент на топлопроводност λ = 0,033 W/m2K, обемна плътност 15-16 kg/m3.

Външно обръщане около всички прозорци и врати с топлоизолационна система по външни стени от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина δ=0,02 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λ=0,033 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 15 ÷ 25 kg/m, напрежение на натиск ≥ 70 kPa. Широчина на ивицата - 0,20 m. Монтиране на подпрозоречни алуминиеви външни первази при всички отвори.

Съгласно противопожарните изискания е предвидено полагане на противопожарни

хоризонтални ивици съгласно изискванията на Наредба I3-1970 съставени от минерална

вата с ширина не по-малка от 20 см и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ =0,038 W/mK. Захващането на топлоизолационния слой за стената трябва да се извърши с негорими материали и устройства.

При изпълнението на мярката е необходимо да бъдат изпълнени и следните съпътстващи строително-монтажни работи :

- демонтаж и монтаж на външно тяло на автономен климатизатор

- полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация

- натоварване ръчно, разтоварване боклуци и отпадъци и превоз. Почистване на обекта.

- монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h<30 m и предпазна мрежа

- Подмяна на дограма

Мярката включва монтаж на PVC дограма, петкамерен профил и двоен стъклопакет с бяло нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване 1,4 W/m2K, както и монтаж на нови врати от алуминиев профил с λ=1,7W/m2K.

При изпълнението на мярката е необходимо да бъдат изпълнени и следните съпътстващи строително-монтажни работи:

- Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от алуминий за външен монтаж за отвеждане на дъждовна вода, както и на вътрешни прозоречни первази от PVC.

- Вътрешно подмазване /обръщане с мазилки/ и шпакловане по страници на строителни отвори с широчина 0,10 м и челно подмазване с широчина до 0,10 м след подмяната на прозорци и врати.

- Боядисване с латекс при вътрешно обръщане около дограма и подпрозоречни зидове.

- Изнасяне, натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци при подмяната на дограмата.

- Топлоизолиране на ограждащи елементи: покрив

Мярката включва полагане на топлоизолационни плоскости минерална вата с

дебелина от 50mm с λ = 0.038W/mK, върху таванския гредоред. Топлоизолация е предвидена и над таванската конструкция на тоалетните и двуетажната пристройка, полагане на топлоизолационни плоскости минерална вата с дебелина от 100mm с λ = 0.038W/mK. Пристройката към входа за стола ще се топлоизолира с XPS 10см и λ = 0.033W/mK, покрита с подходящо хидроизолационно покритие. Топлоизолация ще бъде положена и по вертикалните фасадни стени на подпокривното пространство с EPS 100мм.

- Монтиране на автоматизиран пелетен котел с автоматично регулиране и ремонт на отоплителна инсталация

Мярката предвижда подмяна на двата котела на твърдо гориво с един автоматизиран котел на пелети и биомаса. Котела ще бъде снабден с горелка, шнек и контролер за автоматично управление с възможност за управление по външна температура и седмичен режим на работа. Мярката предвижда и ремонт на отоплителната инсталация вкл. подмяна на тръбна разводка и стари отоплителни тела.

Обект №12: ДГ „Приказен свят“ – с. Николово, ул. „Мургаш“ №6

- Топлинно изолиране на външни стени

Мярката включва полагане на система топлинна изолация с отворена структура (дишаща) завършена с минерална мазилка с UV защита. За осигуряване на необходимите нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване през външните стени се предвижда топлинна изолация от графитен EPS с повишени топлоизолационни характеристики и дебелина 100 mm. Коефициентът на топлопроводност λ = 0,028 W/mK. Обръщането по страниците на външната дограма да се извърши с топлинна изолация от XPS с дебелина 50 mm коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK.

- Топлинно изолиране на покриви

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуваща и компрометирана хидроизолация, ламаринена обшивка по бордовете и мълниезащита;

- Полагане на топлинна изолация от графитен XPS за покриви с дебелина 100 mm. и λ = 0,03 W/mK;

- Полагане на перлитна бетонна замазка за наклон с дебелина 10-5 cm;

- Полагане на пароизолация и два слоя хидроизолация, като най-горния слой е с посипка;

- Монтаж на ламаринена обшивка по бордовете (след изпълнение на топлинната изолация по фасадите);

- Възстановяване на мълниезащитата;

- Възстановяване на воронките и отводняването на покрива;

- Полагане на система топлоизолация по надзида и борда на покривната конструкция, като топлоизолационната система е същата, като тази по фасадите.

- При разработване на архитектурните детайли да се предвиди обръщане на борда с топлинна изолация и обшивка с поцинкована ламарина.

- Подмяна на външни дограми

Мярката включва:

- Предвижда се подмяна на съществуващата дограма с нова от усилени с фибро‐нишки, 6 камерни PVC‐U профили с 86 mm строителна ширина с троен стъклопакет (за прозорците) с обобщен коефициент на топлопреминаване Umax=1,1W/m2K. Поради големите размери на прозорците и спецификата на сградата е необходимо използването на усилени профили, които ще гарантират дълъг експлоатационен срок на дограмата.

- При подмяната на външната дограма да се извърши и „обръщане" на страниците на прозорците от вътрешната страна ‐ измазване с вътрешна мазилка, шпакловка и боядисване (за всички външни прозорци и врати на сградата). Заедно с мярката да бъдат поставени и външни подпрозоречни поли на всички прозорци на сградата.

- Топлинно изолиране на подове

Мярката включва полагане на система топлинна изолация по цокъла от графитен XPS с повишени топлоизолационни характеристики с дебелина 100 mm и коефициент на топлопроводност λ = 0,03 W/mK. Мазилката следва да бъде цокълна с UV защита. За да се постигне завършеност на мярката се подменят и прозорците – от дървени слепени на PVC с U = 1,10 W/m2K и g=0.63.

- Подмяна на отоплителна инсталация

Мярката включва:

- Демонтаж на съществуващата сградна отоплителна инсталация;

- Монтаж на нова сградна отоплителна инсталация:

  - подмяна на всички отоплителни тела с нови вентилаторни конвектори за открит крайстенен монтаж със стайни термостати и три скоростни вентилатори;

  - всички отоплителни тела се окомплектоват с термостатични радиаторни вентили със защитени против взлом глави, секретни мини сферични вентили и автоматични радиаторни обезвъздушители;

  - нова разпределителна мрежа с долно разпределение по затворена система;

  - нови вертикални щрангове с арматура за щрангово регулиране на дебита и групово обезвъздушаване;

  - тръби от омрежен полиетилен PE-Xa на пресфитинги за максимален експлоатационен срок на инсталацията;

  - всички тръби монтирани в неотопляеми помещения да се изолират топлинно с изолация от микропореста гума с дебелина δ = 13 mm.

- Демонтаж на съществуващата котелна инсталация;

- Доставка и монтаж на нова термопомпена инсталация за подгряване на вода за отопление:

  - Термопомпеният агрегат да бъде с въздушно охлаждане с работна температура за зимата до -25оС;

  - Буферът, разширителния съд, циркулационните помпи и топлообменникът да бъдат монтирани в сутерена на сградата;

  - Буферен съд с арматура за обезопасяване, разширителен съд затворен мембранен, колекторна група с помпи и арматура;

- Да се предвиди система за мониторинг и управление на отоплителната система и слънчевата система с осигурен дистанционен достъп.

- Слънчеви колектори за БГВ

Мярката включва изграждане на система за подгряване на вода за БГВ. Системата се състои от 12 бр. плосък селективен колектор с нано покритие на абсорбера против прегряване с размери 1056х2380х90 мм, със серпентина под формата на меандър с абсорбираща повърхност: 2,32 м²; Ефективна топлинна мощност: 4,7 KJ/m^2*K; Тегло до: 42 кг. Колекторите работят в система с една соларна помпена група, общ разширителен съд и медни тръби с топлинна изолация от специална микропореста гума за соларни инсталации. Слънчевите колектори се монтират на покрива на сградата на специални стойки доставени от производителя на колекторите или изработени по работен проект съгласуван с производителя.

Обект №13: ОУ „Кирил и Методий“ – с. Семерджиево, ул. „Кирил и Методий“ № 4

- Топлоизолиране на ограждащи елементи: стени

Мярката включва полагане на цялостна топлоизолационна система с експандиран полистирен EPS с дебелина 100 mm с λ=0,033 W/mK. Топлоизолация ще бъде положена и по вертикалните фасадни стени на подпокривното пространство с EPS 100 мм.

Топлинно изолиране на външни ограждащи стени на сградата, с топлоизолационен материал от експандиран пенополистирол ( EPS) с дебелина 𝛅 = 0,10 m и коефициент на топлопроводност 𝛌 = 0,033 W/m2K, обемна плътност 15-16 kg/m3.

Външно обръщане около всички прозорци и врати с топлоизолационна система по външни стени от експандиран пенополистирол (EPS), с дебелина δ=0,02 m, експлоатационен коефициент на топлопроводност λD=0,033 W/mK, обемна плътност с допуск ρ= 15 ÷ 25 kg/m, напрежение на натиск ≥ 70 kPa. Широчина на ивицата - 0,20 m.

Съгласно противопожарните изискания е предвидено полагане на противопожарни хоризонтални ивици съгласно изискванията на Наредба I3-1970 съставени от минерална вата с ширина не по-малка от 20 см и коефициент на топлопроводност не по-висок от λ = 0,038 W/mK. Захващането на топлоизолационния слой за стената трябва да се извърши с негорими материали и устройства.

При изпълнението на мярката е необходимо да бъдат изпълнени и следните съпътстващи строително-монтажни работи :

- демонтаж и монтаж на външно тяло на автономен климатизатор

- полагане на дълбокопроникващ грунд по фасади преди полагане на топлоизолация

- натоварване ръчно, ратоварване боклуци и отпадъци и превоз. Почиствне на обекта.

- монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле с h<30 m и предпазна мрежа

- Подмяна на дограма

Мярката включва монтаж на PVC дограма, петкамерен профил и двоен стъклопакет с бяло нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване 1,4 W/m2K, както и монтаж на нови врати от алуминиев профил с λ=1,7W/m2K.

При изпълнението на мярката е необходимо да бъдат изпълнени и следните съпътстващи строително-монтажни работи:

- Доставка и монтаж на подпрозоречни первази от алуминий за външен монтаж за отвеждане на дъждовна вода, както и на вътрешни прозоречни первази от PVC.

- Вътрешно подмазване /обръщане с мазилки/ и шпакловане по страници на строителни отвори с широчина 0,10 м и челно подмазване с широчина до 0,10 м след подмяната на прозорци и врати.

- Боядисване с латекс при вътрешно обръщане около дограма и подпрозоречни зидове.

- Изнасяне, натоварване и извозване на стара дограма и строителни отпадъци при подмяната на дограмата.

- Топлоизолиране на ограждащи елементи: покрив

Предлаганата мярка включва полагане на топлоизолационни плоскости каменна вата с дебелина от 100mm с λ = 0.036W/mK, върху таванската плоча. Топлоизолация ще бъде положена и по вертикалните фасадни стени на подпокривното пространство с EPS 100мм.

В мярката са включени и дейности по ремонт на покривната конструкция, с цел предпазване на новополаганата изолация.

- Монтиране на автоматизиран пелетен котел с автоматично регулиране и ремонт на отоплителна инсталация

Мярката предвижда: Демонтаж на стария котел, доставка и монтаж на котел на биомаса- пелети, обособяване на склад за горивни материали, монтиране на система за автоматичен контрол на топлоподаването според външна температура и седмичен режим на работа. Предвидена е и цялостна реконструкция на ВОИ с подмяна на стари радиатори в комплект с регулираща арматура и подмяна на тръбна разводка.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Да се разработят инвестиционни проекти по смисъла на ЗУТ във фаза работен проект за всяка сграда по точка 1.

Изготвянето на работен проект се възлага на екип от правоспособни проектанти. Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени от НДЕФ за финансиране дейности ( https://ecofund-bg.org, https://ecofund-bg.org/programs/инвестиционна-програма-за-климат-2/ ), както и при стриктно съблюдаване на Приложение № 7 към Оперативно ръководство на ИПК, особено по отношение изискванията към съдържанието на сметната документация и на проектите по всяка една от частите.

Работните проекти следва да бъдат надлежно съгласувани с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи при необходимост.

В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение, включително последователността на дейностите по изпълнение на предписаните ЕСМ, количествени и количествено-стойностни сметки.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица и виза за проектиране, ако е приложимо. Тези документи се осигуряват от проектанта.

При изготвяне на проектна документация, екипът за разработване на инвестиционните проекти ползва данните, дадени в изготвените доклади от енергийно обследване, които се считат за задание за проектиране. Работните проекти за нуждите на енергийното обновяване следва да съдържа само части и мерки, които са допустими за получаване на финансова помощ по програмата.

Доклад за съответствие на техническата документация със съществените изисквания и доклада за съответствие по част ЕЕ се изготвят от външни изпълнители, които ще бъдат избрани по реда на ЗОП и не са част от настоящата обществена поръчка.

С работните проекти:

- Се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на предвидените видове СМР;

- Се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство по реда на ЗОП;

- Се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Работният инвестиционен проект следва да е с обхват и съдържание съгласно нормативните изисквания на:

- Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,

- Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар,

- чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012г,

- НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ,

- Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, а така също и специфичните изисквания на проекта и изискванията на Оперативното ръководство на ИПК на НДЕФ.

Изпълнителят следва да представи работен инвестиционен проект за всеки обект в следния обхват и съдържание:

1.	Част АРХИТЕКТУРНА:

- Обяснителна записка - следва да пояснява предлаганите проектни решения, във връзка и в съответствие изходните данни и да съдържа информация за необходимите строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти (материали, изделия, комплекти) за изпълнение на СМР и начина на тяхната обработка, полагане и/или монтаж;

- Количествена сметка

- Чертежи:

- Разпределения – за всички етаж/етажи в случай на разлики в светлите отвори на фасадните дограми или типа остъклявания, покрив (покривни линии) и др. при необходимост - (М1:100);

- Характерни вертикални разрези на сградата - М1:100;

- Фасади - графично и цветово решение за оформяне фасадите на обекта след изпълнение на предвидената допълнителна фасадна топлоизолация. Цветовото решение да бъде обвързано с цветовата гама на материалите, използвани за финишно покритие. Графичното представяне на фасадите трябва да указва ясно всички интервенции, които ще бъдат изпълнени по обвивката на сградата вкл. дограмата, предвидена за подмяна и да дава решение за интегриране на вече изпълнени по обекта ЕСМ.

- Архитектурно-строителни детайли в подходящ мащаб, изясняващи изпълнението на отделни СМР, в т.ч. топлоизолационна система по елементи на сградата, стълбищна клетка и входно пространство, външна дограма (прозорци и врати) и др. свързани със спецификата на конкретния обект на обновяване, разположение на климатизаторите (съобразено и с начина на отвеждане на конденза), различните видове антени, решетки, сенници, предпазни парапети и привеждането им към нормативите - М 1:20.

- Спецификация на дограмата - Решение за фасадната дограма на обекта,  която следва да съдържа:

- Схема на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина с посочени растерни и габаритни размери, всички отваряеми части с посоките им на отваряне и ясно разграничени остъклени и плътни части;

- Общия необходим брой на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта;

- Единичната площ и общата площ по габаритни размери на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

- Разположението на новопроектираната дограма по фасадите на обекта да се представи в графичен вид с ясна идентификация на всеки отделен вид прозорец, врата или витрина за обекта.

- Растерът и отваряемостта на дограмата да бъдат съобразени със спецификата, експлоатационния режим и хигиенните изисквания на помещенията, които обслужва.

- За постигане на съгласуваност и съответствие на инженерните дейности по обследванията на сградата с процеса на проектиране, при изработване на проекта и спецификацията на новата дограма на сградата, която ще се монтира на база на работния инвестиционен проект, следва да се използват означенията на отделните типове и типоразмери на дограмата, посочени в обследването за енергийна ефективност. Същото изискване важи и за означенията на типовете стени в чертежите, Количествената и Количествено-стойностната сметки.

- Помощна таблица – разделена по фасади, като съдържа три графи – обща площ, площ топлоизолация и площ отвори

2.	Част КОНСТРУКТИВНА (КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ)

- Обяснителна записка - съдържа подробна информация относно предвидените в работния проект СМР и тяхното влияние върху конструкцията на сградата във връзка с допълнителното натоварване и сеизмичната осигуреност на сградата. Към записката се прилага спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част конструктивна (ако е приложимо) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

- Количествена сметка

- Детайли, които се отнасят към конструктивните/носещи елементи на сградата - дограми, парапети и др. - които са приложими; Детайлите се изработват с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР.

3.	Част ЕЛЕКТРО - заземителна и мълниезащитна инсталации, осветителна инсталация, табло, котелно и управление на новопроектираните системи, съгласно заданието за проектиране.

- Обяснителна записка - описание на възприетите технически решения и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част електро с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти;

- Количествена сметка

- Графична част, вкл. детайли за изпълнение.

4.	Част Топлоснабдяване, Отопление, Вентилация и Климатизация (ТОВК)

- Обяснителна записка

1. общи изисквания, в които се включват изискванията на заданието за проектиране, вътрешните задания на другите проектни части, като се прилагат необходимите изходни данни за изпълнение на проектирането;

2. топлоснабдяване с данни за източниците на топлина и външните (площадковите) топлопреносни мрежи, съответстващи на скицата (визата) за проектиране, и изходните данни, представени от съответното топлоснабдително дружество;

3. отоплителна инсталация с данни за:

а) предназначението й;

б) обосновката на приетото решение;

в) вида и параметрите на топлоносителя с предимствата и особеностите на избраните системи;

г) обосновката и описанието на приетата контролноизмервателна апаратура и автоматика;

д) изчислителните климатични данни, за които са изчислени съответните инсталации;

4. топла вода за битови нужди (битово горещо водоснабдяване) с данни за:

а) необходимите количества топла вода за потребление;

б) типа и броя на избраните обемни или проточни бойлери или слънчеви колектори, както и помпите с местата на монтажа им;

5. самостоятелни топлоизточници с данни за:

а) мотивиран избор на топлоизточник на база топлинен баланс на обекта;

б) характеристиката на топлоизточника, параметри на инсталацията и на топлоносителя (на горивното стопанство), осигурителни системи;

в) автоматичното регулиране;

6. технико-икономически данни за:

а) инсталираната електрическа мощност;

б) топлинния баланс за зимен режим и количеството на необходимия топлоносител;

7. изисквания за необходимите монтажни отвори за разполагане на машините и съоръженията за топлоснабдяване и отопление.

- Изчислителна записка:

Раздел отоплителни инсталации съдържа изчисления за:

1. потребната топлина;

2. отоплителните тела (брой, вид, нагревна повърхност и топлинна мощност при радиаторите, топлинна мощност при средна скорост на вентилатора при вентилоконвекторите или друг тип терминали), нагревната повърхност при подово, стенно или таванно отопление и топлинната мощност на излъчваната повърхност;

3. хидравличните съпротивления на тръбната мрежа за отоплението

Раздел инсталации за битово горещо водоснабдяване съдържа изчисления за:

1. количеството топлинна енергия за подгряване на необходимото количество вода за битови нужди;

2. необходимите обемни или проточни водоподгреватели;

3. тръбната мрежа, захранваща водоподгревателите, без захранващата инсталация на сградите, която се оразмерява в частта водоснабдяване и канализация.

Раздел самостоятелни топлоизточници съдържа изчисления за:

избора на самостоятелен топлоизточник на база топлинен баланс при зимен и летен режим на работа (оразмеряване на горивното стопанство при котелна инсталация), на помпи, осигурителни инсталации, обезвъздушаване, измервателни уреди, автоматично пълнене на инсталацията (обратни охладители при термопомпени инсталации);

Към изчисленията се прилагат:

1. пълна спецификация на машините, апаратите и съоръженията с подробни данни за параметрите им;

2. спецификация на необходимите основни монтажно-инсталационни материали, определени по уедрени натурални разходни показатели;

3. стойностна сметка на СМР на част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация

- Графична част

- план и схема на самостоятелния топлоизточник с необходимата арматура, защити, автоматично пълнене на инсталацията, разширителен съд и обезвъздушаване; за котелните се представят план, разрез и схема на инсталацията с котировки на горивното стопанство, както и чертежи за защитите и измервателните уреди (при течните и газовите горива);

- за отоплителните инсталации - планове на всички етажи (вкл. подземни и тавански), характерни разрези и схеми на инсталациите с означени: посока към зенита, наименование на помещенията, вътрешните им зимни изчислителни температури, приборите, съоръженията, тръбната мрежа, вертикалните щрангове с номерация, арматурите с данни за типа, размера и топлинната мощност, главните привързващи размери към строителните конструкции (височинно и по наклони), разширителни съдове, обезвъздушаване, щранг-схеми с нанесени на тях характерни параметри и др

5. Част ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ в обхват и съдържание съгласно НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ

- Обяснителна записка;

- Технически изчисления, вкл. параметри на отопляеми площи и обеми, площ на дограми по географски посоки, типове ограждащи елементи по фасади с площи по посоки;

- Количествена сметка

- Графична част - чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, приложения - технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

6.	Част ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и съобразно категорията на сградата:

- Обяснителна записка;

- Количествена сметка

- Графична част.

7.	Част ПБЗ

С обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи:

- Обяснителна записка;

- Количествена сметка

- Графична част.

8.	Част ПУСО

С обхват и съдържание, съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012г.

9.	Част СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Част сметна документация съдържа обяснителна записка, количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации на оборудването/материалите (с подробно отразени технически параметри на материалите от КС и КСС), анализ за образуване на единични цени и друга информация в зависимост от вида и спецификата на обекта. Към част сметна документация се включва обобщена (генерална) количествено-стойностна сметка на обекта. Съдържанието на тези документи се подрежда по енергоспестяващи мерки!!!

Предвидените в инвестиционния проект интервенции по сградите, следва да включват:

- всички задължителни енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за енергийна ефективност, с оглед постигане на минималните изисквания за енергийна ефективност.

- съпътстващите мерки, които са допустими по проекта и без изпълнението на които не може да бъдат постигнати завършеност и устойчивост на конкретния обект.

- В инвестиционния проект следва да се предвидят продукти (материали и изделия, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове. Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания определени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Предложените продукти и материали за енергийното обновяване (топлоизолационни системи, дограми и др.) трябва да са с технически характеристики, съответни на заложените в Обследването за енергийна ефективност за всяка конкретна сграда.

- Обемът и съдържанието на документацията и приложените към нея записки и детайли, следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обновителните дейности по обекта.

- Проектно-сметната документация следва да бъде изработена, подписана и съгласувана от проектантите от екипа, избран по реда на ЗОП, с правоспособност да изработват съответните части, съгласно Законите за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, като същото се доказва със заверени копия от валидни удостоверения за правоспособност.

- Всички проектни части се подписват от Възложителя, а частите по чл. 139, ал. 4 от ЗУТ - и от лицето, упражняващо технически контрол в проектирането. Изпълнителят е длъжен да извърши необходимите корекции и преработки, ако такива се налагат, за своя сметка в срок до 10 дни след писмено уведомление от Възложителя.

- Изпълнителят, чрез своите експерти, е длъжен да бъде на разположение на Възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.

- Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор в следните случаи:

o	Във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително;

o	За участие в приемателна комисия на извършените строително - монтажни работи.

- Изпълнителят се задължава да не разгласява информация свързана с проектите, която да бъде използвана от трети лица при участие в конкурсите за изпълнение.

Проектът да се представи на хартиен носител (в пет екземпляра) и на цифров носител (един брой), в който графичната и текстова част на всяка специалност от проекта са представени във съответните файлови формати: за чертежи – DWG, PDF; за челен лист, титулна страница, обяснителна записка, изчисления, количествени сметки - DOC/XLS или DOCX/XLSX или еквивалент.

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията да не се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

NB: Работният инвестиционен проект следва да е разработен в обхват и обем, съответстващ на изискванията по чл. 142 от ЗУТ и позволяващ на Възложителя да получи разрешение за строеж.

## 2. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката

Общата стойност за изработване на работните проекти на 13-те обекта е 208 255 (двеста и осем хиляди двеста петдесет и пет) лв. без ДДС или 249 906 (двеста четиридесет и девет хиляди деветстотин и шест) лв. с ДДС, разпределени по обекти, както следва:

|  | Наименование на сграда и административен адрес | РЗП | Максимално допустима стойност за проектиране в лева |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. кв. | без ДДС | с ДДС |
| 1 | ЦДГ „Детелина“ - гр. Русе | 4 749 | 46 028 | 55 234 |
|  | ул. “Рига” № 36 |  |  |  |
| 2 | Детска ясла №4 - гр. Русе | 788 | 7 637 | 9 165 |
|  | ул. “Муткурова” № 98 |  |  |  |
| 3 | Детска ясла №5 - гр. Русе | 790 | 7 657 | 9 188 |
|  | ул. Петър Стрелковски” № 1 |  |  |  |
| 4 | Детска ясла №9 - гр. Русе | 946 | 9 169 | 11 003 |
|  | ул. “Ловеч” № 27 |  |  |  |
| 5 | Детска ясла №12 - гр. Русе | 876 | 8 490 | 10 188 |
|  | ул. “Киев” №12 |  |  |  |
| 6 | ОДЗ “Синчец” - гр. Русе | 989 | 9 586 | 11 503 |
|  | ул. “Бачо Киро” №10 |  |  |  |
| 7 | ОУ „Христо Смирненски“– гр. Русе | 1 090 | 10 564 | 12 677 |
|  | кв. Долапите, ул.“Стремление“ №33 |  |  |  |
| 8 | ДГ "Здравец" - гр. Русе | 3 495 | 33 874 | 40 649 |
|  | ул.“Захари Стоянов“ № 36 |  |  |  |
| 9 | ДГ "Пролет" - гр. Русе | 2 151 | 20 848 | 25 017 |
|  | ул.“Котовск“ № 15 |  |  |  |
| 10 | ДГ "Роза" - с. Ново село | 1 214 | 11 766 | 14 119 |
|  | ул.“Трети Март“ № 5 |  |  |  |
| 11 | ОУ „Георги С. Раковски“ – с. Ново село | 1 405 | 13 617 | 16 341 |
|  | ул. „Трети Март“ №7 |  |  |  |
| 12 | ДГ "Приказен свят" - с. Николово | 941 | 9 120 | 10 944 |
|  | ул.“Мургаш“ № 6 |  |  |  |
| 13 | ОУ „Кирил и Методий“ – с. Семерджиево | 2 053 | 19 898 | 23 878 |
|  | ул. „Кирил и Методий“ №4 |  |  |  |
|  | Общо: | 21 487 | 208 255 | 249 906 |

В своето ценово предложение, участниците не следва да надвишават максимално допустимите стойности за проектиране на всеки един от обектите, както и максимално допустимата обща стойност за изпълнение на поръчката. Участник, който предложи стойности по-високи от максимално допустимите стойности за проектиране на всеки един от обектите, както и максимално допустимата обща стойност за изпълнение на поръчкатав своето ценово предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2.2. Начин на плащане

## Окончателно плащане – общата стойност на договора, след приемане на изработените инвестиционни проекти, чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на фактура (оригинал), издадена на стойността на дължимото плащане.

## 3. Обособени позиции – НЕ.

## Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнението на обществената поръчка, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат.

## Възложителят е взел решение за неделимост на обществената поръчка за проектиране и с оглед специфичния характер на възлаганите дейности (проектиране във фаза работен проект и авторски надзор), както и множеството изисквания към тяхното реализиране, една част от които произтичат от правилата за инвестиционно проектиране, а друга от намерението на Възложителя да кандидатства за финансиране пред Национален доверителен Екофонд (НДЕФ), който от своя страна има изисквания и стандарти, които следва да бъдат стриктно съблюдавани.

## Възложителят счита, че изработването на инвестиционните проекти от един изпълнител ще допринесе за това всички инвестиционни проекти да бъдат по-бързо приети от НДЕФ и по този начин ще се оптимизира графика за извършване и на строителните дейности по сградите.

## Големият брой от възможни технически решения за изпълнение на мерките по сградите може да доведе, при разделяне на поръчката на обособени позиции, до технически затруднения при синхронизиране на работата на множество проектантски екипи при работата им по обекти, които са идентични по предназначение и функционалности.

## Разделянето на поръчката на обособени позиции може да доведе до оскъпяване, поради намаления обем, който ще се поеме от един изпълнител. Неразделянето на поръчката на позиции, от своя страна, би могло да доведе до по-изгодна за Възложителя цена.

## Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публични средства, следва че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно.

## 4. Възможност за представяне на варианти в офертите

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

## 5. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни и по-дълъг от 120 календарни дни.

Срокът за изпълнение подлежи на оценка!

Срокът започва да тече от датата на сключване на договор за изпълнение с избрания   изпълнител на поръчката.

6. Място за изпълнение

Република България, област Русе

II.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

- Място и условия за получаване на тръжната документация

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията за участие на адрес: http://www.ruse-bg.eu/index.php, раздел „Профил на купувача” – http://www.ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/294/index.html

- Разяснения и допълнителната информация по условията на процедурата

## 8.1. Всички заинтересовани лица могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението, документацията за обществената поръчка и описателния документ до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на заявленията за участие.

## 8.2. Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването.

## 8.3. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 8.1.

## 8.4. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

- Изменение на условията

9.1. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, в поканата за потвърждаване на интерес, в документацията за обществената поръчка и в описателния документ.

9.2. Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите по т. 8.1. в 10-дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на процедурата.

9.3. Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

9.4. След изтичането на сроковете по т. 9.3. възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само когато удължава обявените срокове.

9.5. С публикуването на обявлението за изменение или допълнителна информация се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

## Общи изисквания към участниците в процедурата

## 10.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.

## 10.2. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП.

*Забележка: Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:

а/. лицата, които представляват участника или кандидата;

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

в/. други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

10.3. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата или наличието на обстоятелства по чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС).

- Обединение

## 11.1. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

## 11.2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

## 11.3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

11.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата обществена поръчка.

11.5. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

- Подизпълнители

12.1. Участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

12.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

12.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 12.2.

12.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

12.5. Разплащанията по т. 12.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

12.6. Към искането по т. 12.5., изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

12.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.12.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

12.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

12.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

12.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

## 12.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

## 12.12. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 12.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното сключване - чл.75, ал. 2 ППЗОП.

13. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

14. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

- Използване на капацитета на трети лица

15.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.

15.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

15.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

15.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

15.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 15.4.

15.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

## 15.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т.15.2 – 15.4.

# IV. ГОДНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ

# ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

16. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.

## 17. Икономическо и финансово състояние

## В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

18. Технически и професионални способности

### 18.1.1. Участниците следва да са изпълнили минимум една дейност с предмет идентичен или сходен* с този на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата, независимо от обема. За доказване на посоченото изискване, участниците представят списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

Под еднаква или сходна услуга на предмета на обществената поръчка се разбират услуги, свързани с подготовка на инвестиционен проект във фаза технически или работен проект за сграда.

### Участниците следва да представят изискуемата информация в част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП за услугите с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните 3 години от подаване на офертата. Доказателства за изпълнени услуги се представят от участника определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

18.2.2. Участникът следва да разполага с персонал, ангажиран с изпълнението на поръчката, включващ :

Архитект

Строителен инженер 1

Електроинженер

Инженер ОВК

- Минимални изисквания към посочените експерти: Да са дипломирани - магистри или еквивалент по съответната специалност, да имат валидна пълна проектантска правоспособност.

Експерт пожарна безопасност

Експерт ПБЗ

Експерт план за управление на строителните отпадъци

- Минимални изисквания към посочените експерти: Да са дипломирани - магистри или еквивалент по технически науки по съответната специалностили еквивалент, да имат валидна пълна проектантска правоспособност.

Строителен инженер 2: висше образование, магистърска степен строителен инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна”, с валидно удостоверение за ППП; с валидно удостоверение за Технически Контрол по част „Конструктивна” от КИИП или да е вписан в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП.

Документи за доказване на изискването – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който се посочва професионалната компетентност на лицата.

Документите за доказване на изискването се представят от участника, определен за изпълнител преди сключването на договора за изпълнение на обществената поръчка при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

V. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал.1, т.1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55 ал. 1от ЗОП.

1.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП:

1.1.2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по- долу, възникнало преди или по време на процедурата:

а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на посочените в друга държава членка или трета страна;

б) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт,

който не е влязъл в сила;

в) налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП1;

г) установено е, че:

аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

д) установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

е) налице е конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

1.1.3. Основанията по т. 2.1.1, б. “а”, и “е” се отнасят за лицата, които представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.__

Забележка: лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника са, както следва;

а) при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

б) при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

в) при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

е) при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

з) в случаите по б. “а” – “ж” – и прокуристите, когато има такива;

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

1.1.4. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.1.1 по-горе основания за отстраняване.

1.1.5. Основанията за отстраняване по т. 1.1.2, б. “а” по-горе се прилагат до изтичане на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези по т. 1.1.2, б. “г”, предложение първо и б. “д” – три години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

2. Основания за отстраняване съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, определени от Възложителя

2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата:

а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си

по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай

че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от

сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

б) лишен е от правото да упражнява професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието, когато съответната професия или дейност е необходима за изпълнението на обществената поръчка;

в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

г) опитал е да:

аа) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна

или заблуждаваща информация, или

бб) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в

процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2.2. Основанията по т. 2.1, б. “г” се отнасят за лицата, които представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

2.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 2.1 основания за отстраняване.

2.4. Основанията за отстраняване по т. 2.1, б. “б” – “г” се прилагат до изтичане на три години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1 се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.

3. Други основания за отстраняване

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:

3.1. Участници, които са свързани лица.

„Свързани лица“ са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно

дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

„Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

3.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.

3.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.

3.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

3.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.

3.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.

3.7. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя в настоящата документация за участие прогнозна стойност на поръчката.

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 3.1 и 3.2 се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.

4. Мерки за доказване на надеждност:

4.1. Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1,от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или участникът може да докаже, че:

4.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

4.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

4.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

4.2. Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

4.3. В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

4.4. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по т. 4.1 мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

4.5. Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в т.4.1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.

Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на

надеждност по т. 4.1 (чл. 56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето

свързано със съответното обстоятелство.

VII. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

Съдържанието на офертата е съобразно разпоредбите на чл. 39, ал. 3 от ППЗОП

- Офертата на участниците в настоящата процедура следва да съдържа:

  - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;

## Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията.

## Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

- В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

  - документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

  - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо.

  - техническо предложение, съдържащо:

## а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

## б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя  – по образец.

## в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

## г) декларация за срока на валидност на офертата;

## д) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженият, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

## Ценово предложение в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

- При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.

- Подаване на оферта

  - Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, в „Център за административни услуги и информация“ в сградата на общината на адрес гр.  Русе, пл. „Свобода“ №6, Пощенски код 7000 в срок, съгласно обявлението.

  - Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката.

  - Опаковката включва опис на представените документи, самите документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа предложението на участника, относно цената.

Забележка: Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

  - Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

  - Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

- Разглеждане и оценка на офертите.

  - Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54, ал.(2) от ППЗОП, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето

  - Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в сградата на Община Русе на адрес гр. Русе, 7000, пл. „Свобода” № 6. Посочената дата може да бъде променена от Възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.

  - Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Община Русе: http://www.ruse-bg.eu/index.php, Раздел „Профил на купувача“ най- малко два работни дни преди тяхното отваряне.

Срок на валидност на офертите

-  Срокът на валидност на офертите е 9  (девет) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите си до сключване на договор.

-  Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане.

VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

- Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане:

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС.

  - Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

22.2.1. парична сума;

22.2.2. банкова гаранция;

22.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

  - Гаранцията по т. 22.2.1 или т. 22.2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

  - Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

  - Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

  - Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

  - При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на на Община Русе:

IBAN BG37 IORT 7379 3300 0300 00

BIC Code: IORTBGSF

към ТБ Инвестбанк АД, Клон Русе, на името на Община Русе.

  - Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

  - Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП, както и Декларация по чл. 4 ал. 7 и по чл. 6 ал. 5 т. 3 от ЗМИП.

ІХ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Избраният от Възложителя критерий за оценка на офертите на участниците за настоящата обществената поръчка е „оптимално съотношение качество-цена“  съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

За изпълнител на настоящата обществена поръчка ще бъде избран участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.

- Комплексна оценка на офертите

Настоящите показатели съдържат информация за начина на определяне на комплексната оценка (КО) на всяка оферта, за показателите и относителната им тежест в комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки показател.

Показатели за оценяване:

(ТП) Качествен показател – Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническото задание – експертна оценка.

(ЦП) Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС.

(СП) Предложен срок за проектиране в календарни дни.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (ТП) + (ЦП) + (СП);

КО има максимална стойност от 100 точки.

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО.

Относителна тежест на показателите за оценяване:

(ТП) = 50 точки, максимална стойност

(ЦП) = 40 точки, максимална стойност

(СП) = 10 точки, максимална стойност

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.

- Указания за определяне на оценката по всеки показател:

  - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП) – максимален брой точки 50

По този показател ще се извършва оценка на степента на ефективност и на съответствие на предложеното от участника описание на организацията и методологията на работа с указанията на Възложителя, съобразно целите и дейностите на поръчката и изискванията, изложени в Техническото задание. Точките по този показател се разпределят както следва:

(ТП) =  Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО) + План за управление на риска (ПУР)

Подпоказатели на Техническото предложение за изпълнение на поръчката:

| Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП) | 50 т |
| --- | --- |
| Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО) | До 40 т. |
| План за управление на риска (ПУР) | До 10 т. |

Точките по показател ТП Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Разпределение на ресурсите и организацията на екипа РРО) + План за управление на риска (ПУР) ще се присъждат от оценителната комисия въз основа на експертна мотивирана оценка.

    - Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО)

Указания за разработване на частта „Разпределение на ресурсите и организация на екипа“

В техническото предложение участниците следва да представят разпределението на ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните експерти съгласно планираните дейности и методите на координация и комуникация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството; методите за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.

Участниците следва да предложат организация за изпълнение на поръчката, които считат за най-подходящи, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение на поръчката за всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и отговорностите на експертите.

Метод на формиране на оценката:

Офертите на участниците по показателя Разпределение на ресурсите и организация на екипа се оценяват по следния начин:

| Разпределение на ресурсите и организация на екипа РРО | Максимален брой точки – 40 |
| --- | --- |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. - Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. | 10 т. |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. - Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че е налично едно от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 3. Обосновани са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността за качественото и срочно изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 20 т. |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. - Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични две от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 3. Обосновани са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността за качественото и срочно изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 30 т. |
| Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: - Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. - Участникът е представил описание на начина на изпълнение на поръчката. Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са налични три от следните обстоятелства: 1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерти; 3. Обосновани са и други дейности, извън посочените в изискванията на Възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността за качественото и срочно изпълнение на поръчката. „Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 40 т. |

Предложения относно разпределението на задачите и отговорностите между предлаганите експерти, които не отговарят на техническото задание и минималните изисквания към съдържанието на този подпоказател или ако липсва тази съставна част от техническото предложение следва да бъдат предложени за отстраняване.

Оферта, в която е констатирано формално наличие, на което и да е от изброените по-горе обстоятелства, но същевременно по отношение на това обстоятелство бъдат открити несъществени пропуски и/или частично съответствие независимо спрямо кой от елементите, и/или не е налице съгласуваност между който и да е от елементите, и/или спрямо предмета и обекта на настоящата поръчка, то в този случай ще се счита, че конкретното обстоятелство не е налице.

За целите на настоящата методика, използваните определения следва да се тълкуват както следва:

    - „Формално наличие“ е налице, когато по външни признаци може да бъде установено наличието на определено условие, но то е повърхностно и поставено без да отговаря конкретно на изискването на това условие;

    - „Съгласуваност“ е налице, когато в отделните елементи се открива съответствие между поставените цели, предвидените в тяхната последователност за изпълнението им действия и респективно при изпълнението на която и да е отделна дейности и/или действие да не възпрепятства/забави и/или осуети изпълнението на друга, при което същите са съобразени със спецификата на настоящата поръчка;

    - „Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед спазване на правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие” и в този случай офертата подлежи на отстраняване.

    - План за управление на риска (ПУР)

Указания за разработване на частта „План за управление на риска“:

Оценяват се предвидените мерки за преодоляване и предотвратяване на идентифицирани от възложителя потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, и тяхното управление от изпълнителя, с цел недопускане и редуциране на негативното им въздействие върху успешното реализиране на предмета на обществената поръчка. Участниците следва да обяснят идентифицираните потенциални рискове, както и да предложат стратегия – адекватни мерки за тяхното управление и начин, по който предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел негативното му влияние да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника и е идентифицирано от възложителя.

Потенциални рискове, идентифицирани от възложителя:

- Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в областта на проектирането и изпълнението на СМР, които са от значение за осъществяваните консултантски услуги по време на изпълнение на договора;

- Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя;

- Забава при вземане на решения, ключови за изпълнението на поръчката, бездействие от страна на изпълнителя.

Метод на формиране на оценката:

Офертите на участниците по показателя План за управление на риска се оценяват по следния начин:

| План за управление на риска | Брой точки |
| --- | --- |
| За техническото предложение е в сила всяко едно от следните минимални изисквания: – Участникът е посочил мерките, които ще предприеме за управление на всеки един от идентифицираните от възложителя потенциални рискове, в това число мерки за недопускане и редуциране и мерки за преодоляване и предотвратяване на риска, с което се осигурява изпълнението на минималните изисквания, посочени в Техническите спецификации. | 1 т. |
| Техническото предложение съдържа минималните изисквания по-горе, като надгражда минималните изисквания на възложителя, при условие, че е налице поне едно от следните обстоятелства: 1. Участникът е посочил аспектите на проявление, областите и сферите на влияние на описаните рискове; 2. Участникът е предвидил степента на въздействие на идентифицираните рискове върху изпълнението на всяка от основните дейности по договора; 3. Участникът е предвидил дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки за преодоляване и предотвратяване и недопускане и редуциране на риска. | 5 т. |
| Техническото предложение съдържа минималните изисквания по-горе, като надгражда минималните изисквания на възложителя, при условие, че е налице всяко едно от следните обстоятелства: 1. Участникът е посочил аспектите на проявление, областите и сферите на влияние на описаните рискове; 2. Участникът е предвидил степента на въздействие на идентифицираните рискове върху изпълнението на всяка от основните дейности по договора; 3. Участникът е предвидил дейности по контрол върху изпълнението на предложените мерки за преодоляване и предотвратяване и недопускане и редуциране на риска. | 10 т. |

Предложения относно управлението на идентифицираните от възложителя рискове, които не отговарят на техническото задание и минималните изисквания към съдържанието на този подпоказател или ако липсва тази съставна част от техническото предложение следва да бъдат предложени за отстраняване.

Стойността на получената оценка по показател ТП е цяло число.

  - Предложена цена за изпълнение на предмета на поръчката

Оценката на всеки участник се формира при спазване на следната формула:

Минимална

предложена цена

ЦП = ______________________ х 40

Предлагана от участника

цена

Минималната предложена цена е общата цена без ДДС съгласно Ценовото предложение на участника, предложил най- ниска обща цена.

Предлаганата от участника цена е предложената крайна обща цена без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Всички предложения на участниците по показателя П2 следва да бъдат с положителна стойност и различни от “0” (нула). Участници предложили цена за изпълнение, надвишаваща определената максимална стойност на поръчката ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

  - Предложен срок за проектиране

Оценката  по  показател  „Предложен  срок  на  проектиране - СП“ се  изчислява  по следната  формула:

СПП = (Пmin / Пi) х 10, където

Пmin - най-краткият предложен от участник срок на проектиране;

Пi - предложения от участника, чиято оферта се оценява, срок.

Забележка: Срокът за изготвяне на проектите не може да бъде по-кратък от 60 календарни дни  или  по-дълъг от 120 календарни дни. Предложеният срок за изготвяне на проектите следва да бъде цяло число!

От участие в процедурата се отстранява участник, предложил срок за изготвяне на проектите, извън посочените по-горе граници.

- Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

(КО) = (ТП) + (ЦП) + (СП)

КО има максимална стойност 100 точки.

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, получил най-висока оценка на офертата.

Предложения относно дейностите, които не отговарят на техническата спецификация и минималните изисквания за съдържанието на този подпоказател или ако липсва тази съставна част от техническото предложение следва да бъдат предложени за отстраняване.

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия:

- Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на Предложението за изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка /вкл. е установено наличието на информация, която може да бъде отнесена към изпълнението на обществени поръчки с различен предмет или обхват/; други условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие;

- Липсва* подпоказател/част от Предложението за изпълнение на поръчката/ или компонент/и на подпоказател, така че да не е отговорено на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка;

* Липсата на част/елемент от отделен компонент, се приема за липса на цял компонент.

Стойността на получената оценка по показател ТП е цяло число.

# X. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Предложение за изпълнение на поръчката

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Декларация за срока на валидност на офертата

## Ценово предложение на участника

Проект на договор

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП. Позоваване на съответното обявление, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

| Идентифициране на възложителя | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | Община Русе |
| За коя обществена поръчки се отнася? | Отговор: |
| Название или кратко описание на поръчката: | „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“, прилагащи мерки за енергийна ефективност за на 13 сгради на територията на община Русе (които ще кандидатстват за финансиране от Национален доверителен екофонд, съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата”) |
| Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо): | [ ] |

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

| Идентификация: | Отговор: |
| --- | --- |
| Име: | [ ] |
| Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо | [ ] [ ] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Лице или лица за контакт: Телефон: Ел. поща: Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): | [……] [……] [……] [……] |
| Обща информация: | Отговор: |
| Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е? | [] Да [] Не |
| Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места? Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение? Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат. | [] Да [] Не […] [….] |
| Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)? | [] Да [] Не [] Не се прилага |
| Ако „да“: Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI. а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо: б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете: в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък: г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор? Ако „не“: В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка: д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | a) [……] б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] в) [……] г) [] Да [] Не д) [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Форма на участие: | Отговор: |
| Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. |
| Ако „да“: а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...): б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка: в) когато е приложимо, посочете името на участващата група: | а): [……] б): [……] в): [……] |
| Обособени позиции | Отговор: |
| Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта: | [ ] |

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

| Представителство, ако има такива: | Отговор: |
| --- | --- |
| Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо: | [……]; [……] |
| Длъжност/Действащ в качеството си на: | [……] |
| Пощенски адрес: | [……] |
| Телефон: | [……] |
| Ел. поща: | [……] |
| Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...): | [……] |

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

| Използване на чужд капацитет: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу? | []Да []Не |

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

| Възлагане на подизпълнители: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката? | []Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители: [……] |

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

- Участие в престъпна организация:

- Корупция:

- Измама:

- Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности:

- Изпиране на пари или финансиране на тероризъм

- Детски труд и други форми на трафик на хора

| Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата: | Отговор: |
| --- | --- |
| Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? | [] Да [] Не Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Ако „да“, моля посочете: а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея; б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; в) доколкото е пряко указано в присъдата: | a) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ] б) [……] в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [ ] Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? | [] Да [] Не |
| Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [……] |

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

| Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване? | [] Да [] Не |
| Ако „не“, моля посочете: а) съответната страна или държава членка; б) размера на съответната сума; в) как е установено нарушението на задълженията: 1) чрез съдебно решение или административен акт: Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е? Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата: 2) по друг начин? Моля, уточнете: г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби? | Данъци | Социалноосигурителни вноски |
|  | a) [……] б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] | a) [……]б) [……] в1) [] Да [] Не [] Да [] Не [……] [……] в2) [ …] г) [] Да [] Не Ако „да“, моля, опишете подробно: [……] |
| Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

| Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право? | [] Да [] Не |
|  | Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)? [] Да [] Не Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е: а) обявен в несъстоятелност, или б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или в) споразумение с кредиторите, или г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове, или д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или е) стопанската му дейност е прекратена? Ако „да“: Моля представете подробности: Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не, [……] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
| Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото? Ако „да“, моля, опишете подробно: | [] Да [] Не […] |
|  | Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……] |
| Може ли икономическият оператор да потвърди, че: а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор; б) не е укрил такава информация; в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането? | [] Да [] Не |

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

| Специфични национални основания за изключване | Отговор: |
| --- | --- |
| Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете: | […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: | [] Да [] Не […] |

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел( илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

(: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел ( от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

| Спазване на всички изисквани критерии за подбор | Отговор: |
| --- | --- |
| Той отговаря на изискваните критерии за подбор: | [] Да [] Не |

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Годност | Отговор: |
| --- | --- |
| 1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Икономическо и финансово състояние | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва: и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва(): Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление, или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва: и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута (брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |
| 3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си: | [……] |
| 4) Що се отнася до финансовите съотношения, посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | (посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у — и стойността): […], [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на: Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [……],[……][…]валута (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че: Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете: | […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

| Технически и професионални способности | Отговор: |
| --- | --- |
| 1а) Само за обществените поръчки за строителство: През референтния период икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид: Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Строителни работи: [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги: През референтния период икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти: | Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……] Описание Суми Дати Получатели |
| 2) Той може да използва следните технически лица или органи, особено тези, отговарящи за контрола на качеството: При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството: | [……] [……] |
| 3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва: | [……] |
| 4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка: | [……] |
| 5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение: Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството? | [] Да [] Не |
| 6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от: а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка) б) неговия ръководен състав: | a) [……] б) [……] |
| 7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда: | [……] |
| 8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на ръководния персонал през последните три години са, както следва: | Година, средна годишна численост на състава: [……],[……], [……],[……], [……],[……], Година, брой на ръководните кадри: [……],[……], [……],[……], [……],[……] |
| 9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора: | [……] |
| 10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката: | [……] |
| 11) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност. Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност. Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | […] [] Да [] Не [] Да[] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| 12) За обществени поръчки за доставки: Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не […] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

| Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление | Отговор: |
| --- | --- |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания. Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |
| Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление? Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени: Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: | [] Да [] Не [……] [……] (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……] |

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението. Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

| Намаляване на броя | Отговор: |
| --- | --- |
| Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин: В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи: Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат, моля, посочете за всички от тях: | [……] […] [] Да [] Не (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……] |

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

OБРАЗЕЦ № 1

...................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“, прилагащи мерки за енергийна ефективност за  на 13 сгради на територията на община Русе (които ще кандидатстват за финансиране от Национален доверителен екофонд, съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата”)

1.Запознахме се с изискванията към участниците и към изпълнението на  поръчката, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме и ще изпълним обществената поръчка добросъвестно, професионално, качествено и в срок.

2.Приемаме да изпълним обществената поръчка съгласно изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за обществена поръчка, документацията за обществена поръчка, техническата спецификация, техническото задание и изискванията на Възложителя.

3. Предлагаме (СП) следния срок за проектиране ............................. календарни дни.

Забележка: Срокът за изпълнение не може да бъде по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни и по-дълъг от 120 календарни дни.

Срокът за изпълнение подлежи на оценка!

Срокът започва да тече от датата на сключване на договор за изпълнение с избрания   изпълнител на поръчката.

Приложения:

            - Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО)

            - План за управление на риска (ПУР)

г.                                        Представляващ:_________________

(дата на подписване) 				           (име, длъжност, подпис,печат)

ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“, прилагащи мерки за енергийна ефективност за  на 13 сгради на територията на община Русе (които ще кандидатстват за финансиране от Национален доверителен екофонд, съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата”)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора по обществената поръчка и приемам клаузите в него.

Дата: 									Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ № 3

## Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“, прилагащи мерки за енергийна ефективност за  на 13 сгради на територията на община Русе (които ще кандидатстват за финансиране от Национален доверителен екофонд, съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата”)

ДЕКЛАРИРАМ, че

### Срокът на валидност на офертата е 9 (девет) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти.

### .

Дата: 								Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №4

ЦЕНОВО   ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

| Наименование на участника: |  |
| --- | --- |
| Правно-организационна форма на участника: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| ЕИК / Булстат: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: |  |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Електронен адрес: |  |
| Лице за контакти: |  |

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“, прилагащи мерки за енергийна ефективност за  на 13 сгради на територията на община Русе (които ще кандидатстват за финансиране от Национален доверителен екофонд, съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата”), след като се запознахме с изискванията за изпълнение на обществената поръчка, сме съгласни да изпълним всички дейности, включени в предмета на поръчката.

Общата цена за изпълнение на в предмета на обществената поръчка е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и ………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС, разпределени по обекти, както следва:

|  | Наименование на сграда и административен адрес | РЗП | Стойност за проектиране в лева |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м. кв. | без ДДС | с ДДС |
| 1 | ЦДГ „Детелина“ - гр. Русе | 4 749 |  |  |
|  | ул. “Рига” № 36 |  |  |  |
| 2 | Детска ясла №4 - гр. Русе | 788 |  |  |
|  | ул. “Муткурова” № 98 |  |  |  |
| 3 | Детска ясла №5 - гр. Русе | 790 |  |  |
|  | ул. Петър Стрелковски” № 1 |  |  |  |
| 4 | Детска ясла №9 - гр. Русе | 946 |  |  |
|  | ул. “Ловеч” № 27 |  |  |  |
| 5 | Детска ясла №12 - гр. Русе | 876 |  |  |
|  | ул. “Киев” №12 |  |  |  |
| 6 | ОДЗ “Синчец” - гр. Русе | 989 |  |  |
|  | ул. “Бачо Киро” №10 |  |  |  |
| 7 | ОУ „Христо Смирненски“– гр. Русе | 1 090 |  |  |
|  | кв. Долапите, ул.“Стремление“ №33 |  |  |  |
| 8 | ДГ "Здравец" - гр. Русе | 3 495 |  |  |
|  | ул.“Захари Стоянов“ № 36 |  |  |  |
| 9 | ДГ "Пролет" - гр. Русе | 2 151 |  |  |
|  | ул.“Котовск“ № 15 |  |  |  |
| 10 | ДГ "Роза" - с. Ново село | 1 214 |  |  |
|  | ул.“Трети Март“ № 5 |  |  |  |
| 11 | ОУ „Георги С. Раковски“ – с. Ново село | 1 405 |  |  |
|  | ул. „Трети Март“ №7 |  |  |  |
| 12 | ДГ "Приказен свят" - с. Николово | 941 |  |  |
|  | ул.“Мургаш“ № 6 |  |  |  |
| 13 | ОУ „Кирил и Методий“ – с. Семерджиево | 2 053 |  |  |
|  | ул. „Кирил и Методий“ №4 |  |  |  |
|  | Общо: |  |  |  |

Забележка: В своето ценово предложение, участниците не следва да надвишават максимално допустимите стойности за проектиране на всеки един от обектите, както и максимално допустимата обща стойност за изпълнение на поръчката. Участник, който предложи стойности по-високи от максимално допустимите стойности за проектиране на всеки един от обектите, както и максимално допустимата обща стойност за изпълнение на поръчкатав своето ценово предложение, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Посочената обща цена и цена по обекти не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

г.                 		 Представляващ:___________________

(дата на подписване) 				             (име, длъжност, подпис,печат)

ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от  ....................................................................................................................

(идентификационни данни/паспорт).......................................................в качеството ми на .....................................................................................................................

(посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на.............................................................................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК (рег. №, ако е приложимо) ...............................,  със седалище  и адрес на управление............................................................................................ - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изработване на инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“, прилагащи мерки за енергийна ефективност за  на 13 сгради на територията на община Русе (които ще кандидатстват за финансиране от Национален доверителен екофонд, съгласно изискванията на Инвестиционна програма за климата”),

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към предоставяните услуги.

Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

г.                 		 Представляващ:___________________

(дата на подписване) 				             (име, длъжност, подпис,печат)

# Footnotes

Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели. 
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

Например съотношението между активите и пасивите.

Например съотношението между активите и пасивите.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

- Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация.