## ОДОБРИЛ:

## ПЛАМЕН СТОИЛОВ

## Кмет на Община Русе

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

изготвяне на технически инвестиционен проект за обект:

„Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“

Изпълнението е във връзка с реализацията на проект по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания", които се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 и допринася за осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Съгласно предвиденото в Плана за действие в рамките на ОПРР 2014-2020, в Община Русе ще се финансира създаването на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (ЦГЛРФД), с капацитет 15 места и Център за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР), с капацитет 15 места.

Обект: „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“.

Местоположение: Урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 338.1 по плана на гр. Русе, съответстващ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.1.130 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе и с адрес гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108.

Собственост: Имотът е публична общинска собственост, съгласно АОС №5333 от 30.01.2008г.

Настоящото задание е изготвено съгласно изискванията на чл.12 и чл.13 от Наредба  №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Предмет на заданието е определяне на основните изисквания за изработване на технически инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“.

І. Изходни данни за обекта

Имотът е публична общинска собственост, съгласно АОС №5333 от 30.01.2008г.

За терена, предназначен за ЦГЛФД и ЦГЛПР е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 338.1 по плана на гр. Русе, съответстващ на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.1.130 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе и с адрес гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 и с площ 4443,00 кв.м. Теренът е богато озеленен.

В имота има съществуваща сграда, представляваща комплекс от функционално свързани помежду си масивна двуетажна сграда със сутерен с идентификатор 63427.1.130.1 и четири масивни едноетажни пристройки с идентификатори 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5. Основната сградата е с над 100 годишна история, многократно е преустройвана, пристроявана, ремонтирана в резултат на различно предназначение и използване.

Основната сграда с идентификатор 63427.1.130.1 е монолитно изпълнена с два етажа и сутерен. Тя е с площ от 571,00 кв.м. Пристройките са едноетажни масивни със застроени площи, както следва 102,00кв.м., 236,00кв.м., 3,00кв.м. и 11,00кв.м.

Външните и вътрешните ограждащи стени са масивни от тухлена зидария, а преградните стени в част от втори етаж – от дървен скелет и пълнеж. Междуетажната плоча е комбинирана – за стълбище, коридор и мокри помещения тя е от стоманобетон, а за останалите помещения – от гредоред. Плочата над сутерена е пруски свод. Покривът е скатен, с дървена носеща конструкция, покрита с керемиди. Вертикалната комуникация се осъществява от едно стълбище. Всички помещения в надземната част на сградата са със значителна светлата височина – около 3,50м.

Централната фасада е решена с пиластри, корнизи по прозорците и др. които дават характерния облик на русенската архитектура. Положени са съответните външни, вътрешни мазилки, облицовки и покрития. Дограмата е дървена. Отвеждането на атмосферните води от покрива е външно и се осъществява посредством улуци и водосточни тръби. Около сградата е изпълнен водоплътен тротоар. За сградата е осигурено захранване с електричество и питейна вода. Отоплението е централно. Към настоящият момент сградата не се ползва. На прозорците на първи етаж са монтирани метални решетки за защита от нерегламентиран достъп.

Сградните инсталации не са реконструирани или подменяни и са в лошо техническо състояние. Отоплителната инсталация е водна, с чугунени отоплителни тела. Не са прилагани мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда.

Избраният имот, състоящ се от земя и сграда се намира в жилищен район, в близост до централната част на гр. Русе. Има осигурена транспортна инфраструктура - обособена улична мрежа с тротоари за пешеходци и е в близост до спирка на обществения транспорт. В непосредствена близост се намират УМБАЛ Канев, Центърът за психично здраве, Русенски университет Ангел Кънчев, училища, детски градини, ясли, др. социални и образователни услуги, Парк на младежта, магазини и др.

Имотът е част от облика на гр. Русе, съответства на архитектурата на сградите в близост и хармонизира на околната среда в района.

Сградата и дворното пространство имат висок потенциал в тях да бъдат обезпечени подходящи условия за живот на лица с различни форми на деменция, а също и подходящи условия за живот на лица с психични разстройства. Същите дават възможност за осигуряване на домашна атмосфера и условия за живот близки до семейните.

Имотът има лесен достъп до външните прилежащи пространства. Дворното прилежащо пространство е оградено, посредством ограда, която по височина и материал не изолира сградата и прилежащите пространства от останалите обекти в близост, но с възможност да предоставя сигурност. Тя е с плътна част с височина до 60см. и ажурна част надстроена с метални пана. Релефът на двора е равнинен и позволява провеждането на разходки и свободно придвижване, различни занимания на открито, съобразени със спецификите на целевите групи. Озеленяването дава възможност за визуално проследяване на местоположението на лицата. Изходът откъм улицата е обезопасен. В поземления имот има възможност за осигуряване на място за паркиране на автомобил или др. транспортно средство.

Община Русе предвижда двете услуги – ЦГЛФД и ЦГЛПР да се проектират индивидуално при спазване на изисквания на приложимото законодателство. Всека една от тях ще се състои от помещения, които териториално и функционално са обединени в самостоятелни обекти с отделни входни пространства, предназначени за задоволяване нуждите на потребителите.

Сградата притежава необходимата площ, така че изцяло да бъдат изпълнени функционалните изисквания за изграждане/обособяване на ЦГЛФД и ЦГЛПР – осигуряване на лични помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания, а също и за обезпечаване на лесно наблюдение на обитателите, от страна на персонала, възможност за лесен достъп до всяко помещение и мн. др.

В резултат на инвестиционни намерения на Община Русе за създаването на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места) и извършени проучвания на съществуващото положение е установена необходимостта от изготвяне на ИТП за обект: „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места)“.

ІІ. фазите на проектиране

Проектирането да се извърши във фаза технически проект.

ІІІ. необходимите проектни части

# Инвестиционният проект да се представи в обхват и съдържание, съгласно Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както следва:

1. част Архитектура

Да се направи оглед, архитектурно и инсталационно заснемане и техническо обследване на съществуващите сгради.

Да се извърши проектиране на преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради с идентификатори 63427.1.130.1, 63427.1.130.2, 63427.1.130.3, 63427.1.130.4 и 63427.1.130.5 по кадастралната карта на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №108 за обособяване на Център за грижа за лица с различни форми на деменция (с капацитет 15 места) и Център за грижа за лица с психични разстройства (с капацитет 15 места).

Двете услуги – ЦГЛФД и ЦГЛПР да се проектират индивидуално при спазване на изисквания на приложимото законодателство. Всека една от тях ще се състои от помещения, които териториално и функционално са обединени в самостоятелни обекти с отделни входни пространства, предназначени за задоволяване нуждите на потребителите.

Да се предвиди ремонт на оградата по имотните граници и благоустрояване на дворното пространство.

Да се съставят технически паспорти на съществуващите строежи и да се извърши обследване за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ.

Проектирането да се извърши при спазване на разработените и утвърдени от Министерство на труда и социалната политика функционални изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, съобразени с релевантните европейски документи за деинституционализация и живот в общността. Функционалните изисквания са приложение към настоящото техническо задание.

Проектът следва да включва мерки, свързани с осигуряване на достъпа на хора с увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба №4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Материалната база и оборудването/обзавеждането следва да гарантират безопасна и сигурна среда за възрастните хора и хората с увреждания.

С оглед гарантиране съответствие с функционалните изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, Изпълнителят следва да съгласува техническия проект с МТСП.

2. част Конструктивна

Да се направи оглед и техническо обследване на съществуващите сгради.

Част конструктивна да се разработи в съответствие с част архитектура. Проектната документация да съдържа: обяснителна записка/конструктивно становище с описание на характерните елементи и детайли на конструкцията и данни за техническите характеристики на използваните материали; статически изчисления по приетите схеми за конструктивните елементи; чертежи, изработени с подробност и конкретност, които следва да осигурят изпълнението на СМР; количествена сметка.

Проектирането да се извърши съгласно Наредба №РД-02-20-19 от 29.12.2011г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции.

3. част Електрозахранване и електрически инсталации

Да се проектират вътрешни ел. инсталации, които да включват:

- евакуационно осветление;

- ел. инсталации – осветление и  контакти „общо предназначение”;

- мълниезащита;

- система за пожароизвестяване;

- система за размразяване на покрив и др.;

- заземителна инсталация;

- да се обособят самостоятелни измервания на консумираната електроенергия за всеки отделен обект.

Площадковите ел. инсталации да включват:

- районно осветление на територията на имота, като предвидените осветителни тела да бъдат LED.

- външното ел. захранване – по възможност да се използва ел. захранването на съществуващите в имота сгради. След извършване на предварителен оглед, указание (становище) от електроразпределителното предприятие, на база необходимата едновременна мощност за обектите, при необходимост да се проектира външно ел. захранване за имота, в зависимост от точката на присъединяване.

Да се предвидят нови шахти и канални мрежи за свързване на съществуващите сгради към съществуващите улични мрежи (електрически и съобщителни).

4. част Водоснабдяване и канализация

Да се разработи в съответствие с част „Архитектура”. Проектът по част „ВиК” да се изготви съгласно изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба №4 от 17. 06. 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

Площадкови ВиК мрежи:

Да се извърши обследване на съществуващите ВиК отклонения и площадкови ВиК мрежи. При необходимост да се проектира реконструкцията им. Актуалното техническо състояние на площадковите ВиК мрежи, СВО и СКО да се удостовери със съответните протоколи от специализирана фирма.

Сградни ВиК инсталации:

- Водопровод – Да се проектира и изгради  нова водопроводна инсталация на сградите. Да се предвидят съответните мрежи за студена, топла и циркулационна вода за питейно-битови и противопожарни нужди. Същите да бъдат изпълнени от полипропиленови тръби и арматури. Да се проектира самостоятелна противопожарна водопроводна мрежа от поцинковани тръби с диаметър 2”. Да се предвидят санитарни прибори и водочерпни арматури, съгласно БДС.

Сградната водопроводна инсталация да се проектира с цел захранване на всички водочерпни прибори с топла и студена вода. При необходимост, съгласно частта ПБ на проекта, инсталацията следва да осигурява захранване на ПК с необходимите водни количества. Самостоятелна противопожарна водопроводна мрежа да се изпълни от поцинковани тръби с диаметър 2”.

Да се предвиди реконструкция на водомерния възел, с оглед осигуряване на правилно отчитане на изразходваната вода за всеки отделен обект.

- Канализация – Да се проектира и изгради нова канализационна инсталация на сградите. Да се предвидят съответните канализационни мрежи. Същите да бъдат изпълнени от PVC тръби и арматури.

Сградните канализационни инсталации да се проектира с цел отвеждане отпадъчни води от всички водочерпни прибори.

В обхвата на проекта се включи оразмеряване и решение за отвеждане на дъждовните води, водосточните тръби, английските дворове.

Неразделна част от проекта е цялостното решение за канализацията на сградите в сутерена.

Съществуващите в момента инсталации следва да отговарят на чл.127, ал.2 от Наредба №4 от 17.06.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации. Същият изисква отпадъчните води от санитарни прибори и сифони под нивото на подприщване, да се отвеждат чрез канализационни помпени станции.

5. част  Отопление, вентилация и климатизация

Да се разработи в съответствие с част архитектура. Проектната разработка да обхваща отоплителната и вентилационните инсталации на сградата, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия и всички действащи нормативни актове и изисквания за обекти от такъв характер.

С проекта да се предвиди:

Ремонт или подмяна на вътрешната отоплителна инсталация;

Отоплителните тела да се адаптират към новото предназначение на помещенията, след направени топлотехнически изчисления за зимен режим;

Да се проектира вентилационна инсталация в санитарните помещения;

Да се спазват изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

6. част Енергийна ефективност

Да се разработи в съответствие с част архитектура и съгласно изискванията на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради.

7. Геодезия

Да се изготви теренно-ситуационна снимка, вкл. заснемане на съществуващата ценна дървесна растителност, в обхват, необходим за изработване на проекта. Да се изработят проект за вертикална планировка, която да даде решение на повърхностното отвеждане на дъждовните води и трасировъчен план с проектни координати на характерни точки. Проектът да се разработи върху извадка от кадастрална карта с нанесена регулация.

Чертежите на част „геодезическа“ на техническия проект да включват: чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти; трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта, картограма на земните маси и др. при необходимост. Чертежите да се представят в мащаба на основния план.

8. част Паркоустройство и благоустройство

Да се изготви експертно становище за физиологичното и естетическото и състояние на съществуващата дълготрайна декоративна растителност.

Проектът да се разработи върху подробна геодезическа снимка с подробно заснета и определена декоративна дървесна и храстова растителност. Прилежащото дворно пространство да се благоустрои и озелени, като в него се предвидят озеленени площи и съоръжения за дейности на открито. Да се осигурят и места за паркиране.

9. част План безопасност и здраве

Мероприятията по част „ПБЗ“ да са разработени в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи.

10. Временна организация и безопасност на движението

При необходимост да се разработи проект за „Временна организация и безопасност на движението“ на засегнатия район, съгласно изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, който да се изпълнява преди и по време на изграждането на обекта.

11. част Пожарна безопасност

Да се изготви в обхват и съдържание, определени съгласно приложение №3 от Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

В част „Пожарна безопасност“ да се включват пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на обекта.

При разработване на частта пожарна безопасност, освен Наредбата се спазва и останалата нормативна база, която има отношение към строежите.

12. част ПУСО

Мероприятията по част ПУСО да са разработени в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи, в частност Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

13. Част Сметна документация

По всички части на проекта да се изготвят подробни количествени сметки и спецификации, без упоменаване на марки, модели и др. за всички видове строително-монтажни и ремонти работи – включително демонтажни работи

Да се изработи обобщена подробна количествена сметка, количествено-стойностна сметка и спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти.

Общи изисквания:

Да се изготвят съответните обяснителни записки и подробни таблици, схеми/чертежи по всички части на проекта в обхват и съдържание, съответстващо на спецификата на проекта и съгласно действащата нормативна уредба. Разработките да се представят в обхват и степен на подробност, достатъчни за възлагане на изпълнението. В техническата документация да се предписват само качествени материали, заложени в  техническите спесификации и отговарящи на действащите към момента в РБ стандарти – български – БДС и въведения като български, съответен европейски стандарт – БДС EN, без посочване на марки, модели и др.

Проектите по всички части, включително обяснителните записки и количествено-стойностните сметки, да се представят в 4 екземпляра на хартиен носител, 1 бр. електронен носител, съдържащ сканирано копие на съдържанието на ИТП по проектни части и съответните файлове в съответния графичен формат за чертежите и във формат *.doc и *.xls за текстовите документи. Всички чертежи по част геодезия да се представят в графичен и в цифров вид във формата, утвърден за обмен на кадастрални данни съгласно Заповед №300-56/04.05.2004г. /CAD4/ на Изпълнителния директор на АГКК или друг универсален графичен формат.

Да се извърши съгласуване с компетентните инстанции и експлоатационните дружества – МТСП, РИОСВ, „Електроразпределение север“ АД, ВиК ООД, „Топлофикация Русе“ ЕАД и др. Всички такси за съгласуване на инвестиционните проекти са за сметка на Община Русе.

Настоящото техническо задание посочва минималните изисквания към проекта, като проектантът не следва да се ограничава до тези изисквания.

IV. Приложения:

1. АПОС №5333 от 30.01.2008г.

2. Скица на имота от действащия план за регулация с нанесени данни за подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

3. Скица на имота от кадастралната карта на гр. Русе.

4. ПУП.

Инж. Катя Павлова

Началник на отдел ТИИК

Съгласували:

Инж. Димитър Наков

Зам.-кмет на Община Русе

Арх. Живка Бучуковска

Главен архитект на Община Русе

инж. Мая Кръстева

Директор  на дирекция УТКС

Инж. Пенка Ангелова

Началник на отдел УПК

Инж. Александър Стоманчев

Главен инспектор в отдел ТИИК

Инж. Мариана Маринова

Главен инспектор в отдел ТИИК

Инж. Пламенка Върбанова

Главен инспектор в отдел ТИИК