# ЧАСТ II.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Обществена поръчка с предмет:

„ИДЕЙНО ПРОЕКТИРАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ И НА СЪПЪТСТВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ПРОЕКТ „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РСУО РУСЕ“

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

| АДБФП | Административен договор за безвъзмездна финансова помощ |
| --- | --- |
| БФП | Безвъзмездна финансова помощ |
| ДО | Договарящ орган |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕУП | Екип за управление на проекта |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ЗУТ | Закон за устройство на територията |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ОПОС | Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” |
| СКФ | Структурни фондове и Кохезионен фонд |
| СО | Сертифициращ орган |
| УО | Управляващ орган |

# Място на изпълнение.

Град Русе, Република България

# Възложител

Кмет на Община Русе, гр. Русе, пл. "Свобода" № 6.

# Финансиращ орган

Настоящата обществена поръчка се провежда в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“ с регистрационен номер на АДБФП BG16M1OP002-2.004-0003-C01, който Община Русе ще реализира в изпълнение на процедура №BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Проектът се финансира от  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

# Обща информация за проекта

Кратка информация за обекта

В рамките на проекта на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците-Русе (РСУО) ще бъде изградена анаеробна инсталация за преработка на разделно събраните биоразградими битови отпадъци. Инсталацията ще обслужва всички общини, членове на РСУО Русе, а именно община Русе, община Иваново, община Ветово, община Сливо поле и община Тутракан. Общините, членове на РСУО-Русе на 02.02.2017 г. са подписали споразумение за партньорство, съгласно което се съгласяват Община Русе да е водеща община при подготовката, изпълнението и управлението на проекта. Тя да е възложител на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители по съответните проектни дейности.

Капацитетът на инсталацията ще бъде 17 845 т./годишно биоразградими отпадъци. Основната цел на проекта е изграждане и въвеждане в експлоатация на анаеробна инсталация на територията на РСУО – Русе, както и осигуряването на разделното събиране на биоразградими отпадъци от общините членове на РСУО – Русе. Чрез постигането на тази цел ще се осигури допълнителен капацитет за рециклиране чрез анаеробно третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци, което ще доведе до намаляване на количеството депонирани отпадъци и ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г. – „Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци“.

Изпълнението на предвидените в проекта инвестиционни мерки ще доведе до постепенното намаляване на количествата на депонираните и увеличаване на количествата рециклирани/оползотворени биоразградими отпадъци.

На територията на РСУО Русе се генерират достатъчно биоразградими отпадъци, които могат да се използват в анаеробна инсталация, където в следствие на анаеробния процес на биоразграждане ще се генерира биогаз, който ще се използва като първичен енергоносител в комбинирана инсталация за производство на електро- и топлоенергия (когенератор).

5. Цел на обществената поръчка

Изготвяне на Идеен проект, придружен с всички части, които да са съобразени с действащите норми и изисквания за изграждане на анаеробна инсталация за третиране на биоразградимите отпадъци от РСУО Русе и енергийното оползотворяване на получения биогаз чрез комбинираното производство на електроенергия и тополоенергия.

6.  Нормативни и специфични изисквания

Обхватът и съдържанието на отделните части трябва да съответстват на изискванията на Наредба №4/21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и задължително трябва да се спазват изискванията на приложимата и действаща към момента на неговото изработване нормативна уредба, включително, но не само:

- Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове в областта;

- Закон за енергийната ефективност

- Закон за опазване на околната среда

- Закон за техническите изисквания към продуктите.

- Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

- Наредба №4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително хората с увреждания

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

- Наредба № Ιз – 1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

- Директива 2010/31 EU от 19.05.2010 г. Относно енергийните характеристики на сградите

- Норми и правила за проектиране на санитарни помещения в жилищни и обществени сгради

- Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

- Наредба № 3 от 2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004г.);

- Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;

- Наредба № 4 от 22 декември 2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

- Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

- Наредба №РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

- Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, и всички действащи нормативни актове и изисквания  за обекти  от такъв характер, съобразено и със съществуващото положение на място;

- Наредба №7 от 15.12.2004 год. за енергийна ефективност на сгради , издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

- Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

- Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации.

- Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

- на Наредба № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради;

- Българските Държавни Стандарти в областта на проектирането и строителството.

- БДС EN 12464-1:2011 Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито;

- БДС EN 14384:2005, „Надземни пожарни хидранти колонков тип"

- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и подзаконовите нормативни актове в областта;

- Закон за енергетиката и подзаконовите нормативни актове в областта;

- Закон за енергията от възобновяеми източници;

- Закона за водите и подзаконовите нормативни актове;

- Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове в областта;

- Закон за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба, издадена на основание чл. 43, ал. 5 от този закон;

- Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

- Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Съответните общински наредби за управление на отпадъците по чл. 22, ал. 1 от ЗУО;

- Други приложими актове.

При подготовката на идейния проект за изграждането на анаеробната инсталация на територията на РСУО-Русе трябва да бъдат съобразени:

•	Националния план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г.;

•	Националния стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 – 2020 г. (НСППНКБРОПД);

•	Насоките за кандидатстване по процедура BG16M1OP002-2.004:„Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“;

•	Актуализация на програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2018-2020 г., която е съобразена с НПУО за периода 2014-2020 г., с период на действие до 2020 г. и изготвени съгласно Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите № РД-211/31.03.2015г.(http://www5.moew.government.bg/wpcontent/uploads/filebase/Waste/Municipal_Waste/Obshtinski_programi.pdf );

•	Условия и мерки от постановен краен акт по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, ако има такива;

•	Изискванията на приложимото законодателство за проектиране на анаеробната инсталация, други съоръжения, съпътстваща инфраструктура;

•	Инструкция за определяне на национални технически изисквания към съоръжения за третиране на биоотпадъци (анаеробно разграждане), одобрена със Заповед № РД-688/05.09.2014 г. на министъра на околната среда и водите  (достъпна на интернет страницата на МОСВ, сектор „Отпадъци“ - http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Biowaste/Stage_III/III-II_SAR_AD-web.pdf );

•	Ръководство за управление на био-отпадъците в Р България (достъпно на интернет страницата на МОСВ, сектор „Отпадъци“ - http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Waste/Biowaste/Guideline_biowaste_management.pdf );

•	Други документи за третиране на биоразградими отпадъци, достъпни на интернет страницата на МОСВ

7. НЕОБХОДИМИ ПРОЕКТНИ ЧАСТИ И ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

Идейният проект следва да съдържат следните части:

- Технологична;

- Газоснабдяване;

- Архитектурна;

- Пътна;

- Геодезическа;

- Електро;

- ВиК;

- Топлоснабдяване, ОВК;

- Геология;

- Конструктивна;

- Енергийна ефективност;

- Благоустрояване;

- Пожарна безопасност;

- Сметна документация;

В част: „Сметна документация“ следва да се представят количествени сметки по всяка част от проекта, спецификация на материалите и Обобщена количествено-стойностна сметка по уедрени показатели за целия проект. Всички стойности да бъдат дадени в български лева, без ДДС.

Всички части на проекта да бъдат оформени с необходимите за дадената част чертежи,  обяснителни записки,  обобщени количествени сметки и спецификация на материалите.

Изработеният ИИП следва да има пълна съгласуваност между отделните  части на проекта. В случай на установяване на несъгласуваност или непълноти, изпълнителят е задължен да направи необходимите доработки за своя сметка и в необходимите срокове. Той отговаря и за осигуряване на проекта с необходимите мероприятия по опазване на околната среда и водите и за предприемане на действия при аварийни ситуации.

8. ИЗХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

Идейният проект трябва да е изпълнен в такъв обем, че да е допустимо прилагането на чл. 15, ал. 3, т. 5 от НАРЕДБА №4/21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки съгласно чл. 142, ал. 2 ЗУТ.

Настоящото техническо задание посочва минималните изисквания към проекта, като проектантът може да не се ограничава до тези изисквания. При разработването на Идейния проект, предмет на настоящото Техническо задание, следва да се изпълнят следните изисквания на Възложителя:

•	Метод за анаеробното третиране на отпадъците в инсталацията -  суха ферментация;

•	Тип на инсталацията – модулен;

Община Русе след сключване на договора, предоставя следните материали и данни:

•	Скица за проектиране;

•	ПУП – ИПЗ;

•	Данни в цифров вид в обхвата на проекта

•	Прединвестиционно проучване;

•	Писма/Становище от експлоатационните дружества относно присъединяване, разрешаване и други налични към ПИП-а документации

Всички останали данни, необходими на изпълнителя за изпълнение на заданието, се набират от изпълнителя за негова сметка.

Основни елементи на инсталацията и изискванията към тях:

1. Биореактори (ферментатори) – 3 бр. като всеки е с капацитет от 1/3 от общия товар.

1.1.	технология – едноетапна;

1.2.	тип на реактора хоризонтален проточен;

1.3.	зареждане на биореактора – чрез система от тръбопроводи в комбинация с шламови помпи, прилагани при непрекъснати системи за анаеробно разграждане;

1.4.	съпътстващо оборудване на биореактора:

•	оборудване за смесване на входящите материали (биоотпадъци) – механични смесители за разбъркване при ниски скорости, механично изпомпване чрез вътрешни и външни тръбопроводи и др.;

•	оборудване за поддържане на целевата температура на процеса – чрез топлообменици в биореактора;

•	оборудване за събиране на тежки инертни материали в долната част на апарата;

•	оборудване за събиране на леки инертни материали от повърхността.

1.5.	Утаяването на инертни материали в реактора се предотвратява чрез:

•	непрекъснато разбъркване на материала в реактора, задържане на инертните частици в основата на реактора и отстраняването им заедно с остатъчната органична фракция;

•	проектиране на правилен наклон на ферментатора, улесняващ разпределението на тежките инертни материали за по лесното им отстраняване.

1.6.	Премахване на леки материали, които не са биоразградими, става посредством периодично отстраняване чрез повърхностни точки за проверка/отстраняване;

1.7.	Рециркулацията на остатъчната органична фракция ще се извършва чрез тръбопроводи и челен товарач при системите смесвайки свежи входящи материали с остатъчна органична фракция, извлечена от ферментационния реактор.

1.8.	От биореактора ще излизат следните продукти: биогаз; ферментационен продукт; 1.9. Към всеки ферментатор има допълнително оборудване – помпи, бъркалки, серпентини за отопление, бункер за зареждане. Между биореакторите ще се движат кранове за обслужване на ел. двигателите на бъркалките, помпите и др., монтирани на релси, лежащи в горния край на реакторите.

2.	Приемна зона

2.1.	В приемната зона се извършва следното:

•	отваряне на чувалите и разопаковане - ръчно;

•	отстраняване на примесите, които биха могли да повлияят отрицателно на допълнителните механични и биологични етапи на процеса като черни и цветни метали, пластмаси и др.;

•	смесване на различен вид органични материали (ако се налага технологично);

•	разреждане или концентриране на отпадъците, с цел да се постигне правилното съдържание на сухо вещество;

•	намаляване на размера на частиците на материала;

•	разграждане чрез ултразвук на биоразградимите материалите съдържащи целулоза;

•	въвеждане на добавки;

2.2.	Специфичното оборудване на приемната зона е:

•	Чукова мелница за раздробяване на входящия материал;

•	Ултразвуково устройство за предварително третиране на биоразградими материали съдържащи целулоза.

•	В приемната зона ще се намира и пулта за контрол и управление. Под него ще се намират ел. таблата обслужващи основният технологичен процес, както и пречиствателната станция.

3.	Съоръжение за съхранение на биогаз

Съоръженията за съхранение на биогаз трябва да може да съхраняват произведения биогаз, за най-малко за 4-5 часа. Освен за съхранението този резервоар служи за „изравняване” на неравномерния добив на биогаз преди подаването му към системата за оползотворяване. Основни изисквания към съоръжението:

3.1.	Тип на съоръжението – с гъвкава структура, реализирана като "двойна" мембрана технология.

3.2.	Капацитет – отговарящ на технологията и на номиналния капацитет на инсталацията

3.3.	Вентилатор за биогаз/газодувка.

4.	Съоръжения за оползотворяване на получения биогаз.

Полученият биогаз ще се използва за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Инсталацията трябва да е оборудвана с 2 бр. когенератори  и синхронен генератор със следните минимални мощности:

4.1.	Когенератор № 1 – с ел. мощност 150 kW;

4.2.	Когенератор № 2 – с ел. мощност 250 kW.

За оползотворяване на получената електроенергия се предвижда изграждане на КТП – минимално 630kVA. Връзката и координатите на точката/ите за присъединяване с електроразпределителната мрежа следва да се изпълни съгласно предписанията на местното електроразпределително дружество.

Получената в когенераторите ел. енергия ще се изнася към електроразпределителната система, а топлинната енергия ще се използва за поддържане на топлинния режим на процесите в биореакторите, ако има излишна топлинна енергия, тя ще се използва за отопление, БГВ или отдава в атмосферата посредством охладители.

Съоръжение за аварийно обезвреждане чрез изгаряне на сметищния газ.

В аварийни ситуации може да се наложи изгарянето на получения биогаз. Това ще се извърши в инсталация за изгаряне от закрит тип със следните минимални характеристики:

•	Номинален капацитет (дебит) на инсталацията – 300 м3/час

•	Допустим диапазон на работа на инсталацията – от 20 до 100%

•	Инсталацията следва да е самостоятелно съоръжение, оборудвано със необходимата автоматика и защита за автономна работа.

5.	Котел

Котелът е предназначен за осигуряване на топлинна енергия за биореакторите при пускането им или недостиг на топлинна енергия при екстремни условия.

Основните минимални параметри на котела:

5.1.	тип на котела водогреен;

5.2.	топлинна мощност номинална минимална 200 kW;

5.3.	КПД > 90%;

5.4.	гориво – котелът трябва да е оборудван с горелка, позволяваща работа с биогаз или природен газ;

5.5.	Котелът се монтира в котелно помещение.

6.	Центрофуга

След анаеробната ферментация се извършва сепариране на получения ферментационен продукт чрез центрофугирането му. При това се разделят твърдата от течната фракция.

Отделената течна органична фракция се използва за:

6.1.	рециркулация - разреждане и използване за поливане / навлажняване на постъпващия в биореактора материал;

6.2.	навлажняване на постъпващия материал за компостиране (ако се налага);

6.3.	подаване към пречиствателната станция.

7.	Компостираща инсталация и площадка за съхранение на компоста.

От отделената твърда фракция след биореактора и добавянето на раздробени зелени отпадъци ( клони и храсти , без трева ) се произвежда компост.

Технологията е открито компостиране.

Към компостираща част се подават директно разделно събраните зелените отпадъци (без трева). Зелените отпадъци ще се третират по механичен (раздробяване с шредер ) и биологичен способ, с предназначение за получаване на висококачествен компост.

Състава на входящия материал е основно: твърда фракция от АИ, дървесина, храсти, живи плетове, клони, листа, трева, обществени, зелени площи и частни градини, почви. Съдържанието на вода в непреработената зелена биомаса е приблизително 40-60%.

Необходимо е да се има предвид, че количеството и съставът на суровината ще търпят значителни изменения през годината. Компостиращата част на АИ се състои от следните подобекти:

1.	Открита площадка за временно съхранение

2.	Площадка за механична обработка

3.	 Площадка за биологично третиране

4.	Площадка за  фина обработка и съхранение на компоста

От отделената твърдата фракция след биореактора се произвежда компост. Технологията е открито компостиране. Преди да се извърши компостирането за намаляване на патогените се извършва обеззаразяване, благодарение на производството на биогенна топлина и повишаване на температурата над 55-60 °С, в продължение на няколко дни.

За компоста трябва да се осигури капацитет за съхранение най-малко за 60-90 дни. Площадката, върху която се разполагат куповете трябва да бъде покрита с циментова или асфалтова повърхност и да бъде оборудвана с канализационна система.

8.	Лаборатория

Към инсталацията трябва да има изградена и оборудвана лаборатория.

Определени параметри трябва да бъдат наблюдавани по време на процеса, за да се осигури оптимална работа. Чрез контрола на тези параметри се осигурявана оптималния процес на работа на инсталацията.

9.	Пречиствателна станция за отпадни води.

Пречиствателната станция е предназначена за пречистваното на инфилтрата.

Отпадъчните води следва да се пречистват до степен приемник река Дунав.

Количество на отпадъчните води, които следва да се пречистват:

•	Начин на формиране на отпадъчните води – технология на производството от което се формират отпадъчните води - дренажни води след центрофугата, повърхностни води постъпили от  площадка за компостиране;

•	Неразтворени вещества;

•	БПК5;

•	ХПК;

•	Общ азот по Келдал;

•	Общ азот;

•	Общ фосфор;

•	Мазнини;

•	Тип на канализационната мрежа – смесена /постъпване и на дъждовни води в нея/.

10.	Работилница

Работилницата следва да е оборудване с инструменти и оборудване за извършване на текущи ремонти и поддържана на съоръженията.

11.	Административна сграда

Административната сграда следва да е двуетажна, включваща канцеларии, съблекалня, тоалетни и душове за персонала. В административната сграда се намират също системите за управление и контрол на процесите. Следва да се проектират инсталации: Ел, видеонаблюдение, СОТ, компютърни инсталации и други необходими за функционирането на сградата

12.	Ограда и входен портал, КПП и Кантар

Следва да се проектира ограда на площадката.

Инсталацията трябва да е оборудвана с кантар за контрол на входящия и изходящия поток от инсталацията.

При проектирането на КПП, кантара и входния портал трябва да се отчете потока на колите, влизащи и излизащи от инсталацията.

В проекта трябва да се разработят връзките между основните елементи на системата, които да осигурят безпроблемна работа на инсталацията.

В проекта следва да се разработят и пътищата на територията на инсталацията, по които ще се доставят биоразградимите отпадъци и тези, по които ще се изнасят фракциите за депониране и компост.

В проекта трябва да се разработят също и външните връзки на инсталацията към съответната инфраструктура

13.	 Електроснабдителна система

Връзката с електроснабдителната система трябва да осигури възможности за:

•	изнасянето на произведената ел.енергия с мощност от 500 kW

•	консумация на ел.енергия при инсталирана мощност от 100 kW

•	Площадкови мрежи (АВР, канална мрежа, осветление, видео и др.)

В ел. частта на проекта да се разработят изброените но не само: мрежа за присъединяване на производител и мрежа за присъединяване на клиент на електрическа енергия към разпределителните мрежи на ЕРП Север; мрежи и инсталации за производство на електрическа енергия; площадкови силови и съобщителни канални мрежи; заземителни и мълниезащитни инсталации, видео наблюдение, вътрешни електрически инсталации на сгради и съоръжения; мрежи за КИПиА и други мрежи и инсталации съгласно технологичните изисквания към обекта.

При проектиране на технологичните площадкови мрежи и съоръжения да се спазят ограничителните и сервитутни зони около съществуващия въздушен електропровод 20kV, преминаващ по западната граница на имота (минимум 4,5м от оста на електропровода).

14.	Водоснабдяване и канализация

Съгласно съгласувателно писмо от 31. 07.2018г. на ВиК ООД гр. Русе водоснабдяването на площадката може да се осигури от съществуващ уличен водопровод Ø110, тръби от PEHD, PN10. Водопроводът е изпълнен по улицата северозападно от парцела,  на разстояние 2,90 : 0,00 м. от оградата.

Съществуващият уличен водопровод е единичен и в района не може да се осигури двойно захранване на консуматорите.

На площадката следва да се изгради сондажен кладенец. Необходимите документи за получаване на разрешително за изграждане на сондажния кладенец от Басейнова дирекция Дунавски район БДДР следва да се изготви в хода на ИИП и са част от настоящата обществена поръчка

Горецитираните документи следва да са в съответствие с Закона за водите и поднормативните актове.

Съгласно чл.134 от „Наредба №2 / 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи” при водоснабдяване от единичен външен водопровод се предвижда резервоар за съхранение на резервен запас от вода за нуждите на потребителите по време на отстраняване на аварии в зависимост от категорията на водоснабдителната система.

Съгласно чл.181 и чл.194 от Наредба № І-з 1971, и в съответствие с чл.19 и чл.134 от Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, необходимите количества вода за пожарогасене трябва да се съхраняват в резервоар.

При горните изходни данни (водоснабдяване от един уличен водопровод и собствен водоизточник с дебит, по-малък от необходимите разходи) е приета следната схема за помпена водоснабдителна система:

	резервоар, в който ще се съхраняват  четири дневен запас за производствени (технологични) нужди, както и необходимият ПП запас; Пълненето на резервоара ще става от сондажния кладенец.

	помпена станция с 1 работна и 1 резервна помпа за ПП нужди и жокей помпа с хидрофор за поддържане на налягането във водопроводната мрежа и за осигуряване на производствените разходи.

	ново сградно водопроводно отклонение и разклонен питеен водопровод на площадката;

	производствено - противопожарни водопроводи на площадката с надземни пожарни хидранти. Производствено противопожарният водопровод е проектиран като сключен пръстен с надземни пожарни хидранти.

	собствен водоизточник за производствени и противопожарни нужди – сондажен кладенец - и водопровод за свежа вода от кладенеца до резервоара за производствено – противопожарни нужди.

Водоснабдителната система на инсталацията е втора категория по смисъла на чл.4 от Наредба №2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Всички съоръжения и водопроводи, необходими за водоснабдяването на площадката са проектирани съгласно изискванията на Наредба №2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, Наредба № І-з 1971 от 2009 г. за Строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и др.

На площадката следва да са проектирани :

питеен водопровод – разклонена мрежа до административната сграда, кантара, приемната зона и пречиствателната станция.  Питейният водопровод ще се захранва от съществуващ уличен водопровод Ø110, изпълнен по улицата, северозападно  от парцела, на около 2,90 : 0,00 м от оградата.

производствено – противопожарен водопровод

Водопровод за свежа кладенчова вода – проектиран е като разклонена мрежа от сондажния кладенец до резервоара за производствено противопожарни нужди.

Водомерна шахта

В шахтата ще се монтират: спирателен кран, филтър, водомер, обратна клапа, спирателен кран с изпразнител.

Около шахтата да се направи водонепропусклива настилка от тротоарни плочи  и отводнителна канавка за отвеждане на скатовите води извън района на шахтата.

Противопожарни хидранти

Разположението на противопожарните хидранти следва да е съгласно изискванията на Наредба № І-з 1971. След монтаж и укрепване противопожарните хидранти трябва да се означат със замонолитена на най-близката стена плоча (метална табела), върху която да е отбелязано в метри разстоянието до хидранта в две перпендикулярни посоки.

Спирателни кранове

В началото на всички новопроектирани клонове да са предвидени спирателни кранове. На производствено противопожарния водопровод да са предвидени допълнителни СК за разделяне на участъци съгласно на чл.169 в един участък от водопроводната мрежа трябва да има не повече от 5 пожарни хидранта.

Сградни отклонения

Към площадковите водопроводни клонове ще се свържат всички сградни отклонения с ТСК. Сградните отклонения трябва да се полагат с възходящ наклон към сградите.

Опорни блокове

Опорни блокове трябва да се изпълняват под всички колена, дъги, тройници, спирателни кранове, ТСК и ПХ.

Ленти

В изкопа на всички водопроводи на малка дълбочина да е предвидено полагането на сигнални ленти. Те служат за предупреждение, че под тях е положен водопровод.

Ст. бетонов кожух за льосови почви

Почвата в района е льос и всички водопроводи, които не отстоят на нормени отстояния от сградите трябва да се полагат в ст. бетонов кожух. Кожусите трябва да се отводнят в дъждовната канализация на площадката

Система за отводняване на площадката

От подобектите, предвидени в проекта ще отпадат битово-фекални, дъждовни и производствени води, както и води, аварийно замърсени с нефтопродукти и неразтворени вещества.

Всички отпадъчни води ще се събират и третират разделно.

Битово-фекалните води от подобектите, в които има санитарни възли,  както и пречистените води след локалната пречиствателна станция ще се отвеждат в уличен колектор Ø200, изграден по улицата северозападно от парцела.

Отпадъчните води следва да се предвидят в два потока – единият да зауства в канализацията, а другия с дъждовните (чисти) води да се зауства в съществуващо сухо дере.

Приемник на отпадъчните води

Съгласно съгласувателното писмо на ВиК ООД гр. Русе от 31.07.2018г. за отводняване на площадката трябва да се ползват съществуващите канализации на депото за отпадъци на гр. Русе.

Битово-фекалните води и пречистените води след локалната ПСОВ ще се отвеждат в уличен колектор Ø200, изграден по улицата северозападно от парцела.

Степента на пречистване на всички отпадъчни води, следва да отговаря на показателите за заустване в приемник р. Дунав. Канализационният колектор, в който се предвижда заустване на отпадъчните води от обекта, не е включен в ГПСОВ, а се зауства в р. Дунав.

Дъждовните води от анаеробната инсталация ще се заустват в сухо дере, определено като приемник втора категория.

15.	Природен газ

За осигуряването на работата на инсталацията в пускови и аварийни ситуации трябва да има осигурено резервно гориво. За целта трябва да се проектира връзка към газоразпределителната система на ниско налягане

Захранването с природен газ ще стане от разпределителен газопровод, разположен в непосредствена близост (на около 20 м) от терена на инсталацията.

Трасе на газопровода за природен газ следва да се изгради до котела и отклонение до когенераторите.

16.	Съпътстваща инфраструктура.

Съпътстващата инфраструктура ще преминава през територия общинска публична собственост, вид територия - Територия на транспорта, начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, с идентификатор № 179.53, собственост на Община Русе по Кадастрална карта на Община Русе и съгласно представителна извадка от официалния сайт на Агенция по геодезия и кадастър. Общинския път е асфалтиран и обслужва Регионално депо Русе, Сепарираща инсталация, Мобилна строителна инсталация, както и е обходен път за източна промишлена зона.

Довеждаща инфраструктура ще е по сечение и продължение на пътя  и нейните сервитути не засягат чужди имоти. Имотите с идентификатори 60.25 и 92.6 са общинска собственост.

Съпътстващата инфраструктура е разделена на инфрастуктура, касаеща присъединяване към електропреносната мрежа и инфраструктура за водоснабдяване и отводняване на обекта.

16.1. Електрозахранване.

16.1.1. Да се проектират мрежи и съоръжения за присъединяване на производител на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Съгласно писмо на електроразпределителното дружество с изх.№ П-ВИ-74-1от 24.08.2018, следва да се изгради трафопост. Новоизграденият трафопост ще бъде присъединен към съществуващ стълб №10 от елетропроводно отколение (ЕПО) от стълб №52 на електропровод „Чародейка“ 20kV, П/с „Русе“ 110/20kV.

16.1.2. Да се проектират електрически мрежи и съоръжения за присъединяване на клиент на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи. Да се проучи възможността за използване на съществуващите мрежи и съоръжения, собственост на Община Русе, за електрозахранване на обекта.

16.2. Водоснабдяване и отводняване.

За водоснабдяването на обекта, както и за отвеждане на отпадъчните води, които ще се формират, трябва да се предвидят следните извънплощадкови връзки :

	Сградно водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод за питейна вода до площадката .

	Сградно канализационно отклонение от съществуваща улична битово-фекална канализация до площадката.

17.	Дъждовна канализация извън площадката

При проектиране на извънплощадковите връзки следва да се предвиди възстановяване на уличните настилки и тротоари, както и необходимите съоръжения по мрежите –водомерни и ревизионни шахти, пожарни хидранти, спирателни кранове, заскаляван е и др.

18. Част „Геодезическа”

Проектната разработка по част „Геодезическа” следва да бъде съобразена с всички изисквания и заданието на Възложителя при спазване на действащата нормативна уредба за подобен тип сгради чрез осигуряване на достъпна среда при централния вход на сградата и до дворното пространство в имота, както и на всички нива и помещения в сградата. Проекта да се представи с обяснителна записка и чертежи съгласно Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ.

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ

Настоящата разработка следва да предвижда осигуряване основата за   изпълнението на дейностите на обекта. Също следва да се изготви подробна ситуация в обхвата на обекта, която да осигури нужната за проектиране информация.

Геодезическата част към проекта да се изготви на база на комбинирана подложка от актуална кадастрална карта, регулационен план и подробното геодезическо заснемане на цялата територия в обхвата на проекта.

Обхвата на геодезическата снимка включва всички съществуващи сгради и околното  пространство, алейни мрежи, съоръжения и ситуационни подробности, улици и подходи с типа на съществуващите настилки, съществуващата едроразмерна дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност. В теренноситуационната снимка в този периметър   се отразят всички съществуващи ситуационни подробности на специализирания кадастър, необходими за проектирането. При необходимост да се развие допълнителна опорна мрежа.

ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Да се изработи на база теренно-ситуационна снимка, като се даде решение за ниво на сградите, заедно с предложение за повърхностното водоотвеждане на околното пространство.

Чертежите на част геодезическа на идейния проект да включват: чертежи за вертикално планиране, изработени върху кадастрална основа от геодезическото заснемане, с височинно обвързване на сградите, съоръженията и обектите на техническата инфраструктура, с означения на теренни и проектни коти; трасировъчен план с подробен координатен регистър, разработен в съответствие с нормативните актове и инструкциите по геодезия и в степен на подробност, необходима за трасирането на обекта; картограма на земните маси  и др. при необходимост. Чертежите да се представят в мащаба на основния план.

19.	Част Паркоустройство и Благоустройство

Да се изготви експертно становище за физиологичното и естетическото и състояние на съществуващата дълготрайна декоративна растителност, ако е необходимо. Проектът да се разработи върху подробна геодезическа снимка с подробно заснета и определена декоративна дървесна и храстова растителност.

С проекта да се спазят изискванията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Да се осигурят подходи към главния вход.

20.	Част „Пожарна Безопасност”

Строежът е с предназначение за обществено обслужване. Проектът да се изготви съгласно изискванията на Наредба Iз-1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и всички нормативни изисквания.

Изграждането на инсталациите да се предвиди в съответствие със следните стандарти:

-БДС ЕN 1838 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление"

-Норми за устойчивост на огън на строителни материали и конструкции.

-БДС ЕN 13501, Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън.

21.	Част „Сметна Документация”

По всички части на проекта да се изготвят количествени сметки и спецификации, без упоменаване на марки, модели и др. Да се представи подробна количествено-стойностна сметка за всички видове строително-монтажни и ремонти работи – включително демонтажни работи, по всички части на проекта и в съответствие с изискванията на нормативните актове.

22.	Необходими машини и Съоръжения (минимални)  (Брой)

| Позиция | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Автокантар |  | 1 |
| Сграда за управление и склад |
|  | Котел 200 kW на природен газ | 1 |
|  | Монтаж | 1 |
|  | Комин | 1 |
|  | Отопление на администрация + климатизация | 1 |
| Приемна зона |
|  | Шнеков траспортьор | 1 |
|  | Чукова мелница | 1 |
|  | Шнеков транспортьор | 1 |
|  | Шнеков транспортьор | 1 |
|  | Съд за смесване на отпадък с техн.вода | 1 |
|  | Ш помпа 1+1 рез. | 2 |
|  | Помпа за техн.вода | 2 |
|  | Биофилтър + въздуходови | 1 |
|  | Ултразвукова обработка на отпадъка | 3 |
|  | ОВК на зала за управление | 1 |
| Зона биореактори |
|  | Бъркалки с ел.дивгатели | 9 |
|  | Ш. Помпи | 3 |
|  | Помпа за техн.вода | 3 |
|  | Релсов кран | 2 |
|  | Тръбопроводи | 1 |
|  | Тръбни нагреветели на метериала | 3 |
|  | Врати на биореактор | 3 |
|  | Система за отопление на биореакторите | 3 |
|  | Резервоар за биогаз | 1 |
| Площадка за третиране на биогаза |
|  | Десулфуризатор | 1 |
|  | циклон барабанен тип | 1 |
|  | Чилър за биогаз | 1 |
| Когенератори |
|  | Когенератор 200 Kw | 1 |
|  | Когенаратор 300 kW | 1 |
|  | Тръбни връзки по част биогаз | 1 |
|  | Инсталация за изгаряне на газ | 1 |
|  | Трансформатор | 1 |
| Сепаратор |
|  | Сепаратор | 1 |
|  | Топлообменик на течна фаза | 1 |
| Пастьоризатор |  |  |
|  | Пастьоризатор | 1 |
|  | шламова помпа | 1 |
|  | Топлообемника за твърдата фаза | 1 |
|  | Система за отопление на терм.обеззаразяване | 1 |
| Компосираща инсталация |
|  | "Лего" бетонно блокче блокче | 1200 |
|  | Мембранно покривало в комплект с барабан и релси за покривалото | 8 |
|  | Вентилатори и тръби за аерация к-т | 6 |
| Пречиствателна станция за отпадни води |  |  |
|  | Помпа – вход | 1 |
|  | Барабанна решетка | 1 |
|  | Дозаторна помпа | 1 |
|  | Резервоар за химикали с дозаторна помпа | 4 |
|  | Въздуходувка | 4 |
|  | Помпа за утайка | 1 |
|  | Филтър преса | 1 |
|  | Помпи изход | 4 |
| КИПиА |  | 1 |
| Елеткро |  |  |
|  | КТП 20/0,4kV | 1 |
|  | Разпределителна уредба 20kV | 1 |
|  | Силов трансформатор 20/0,4kVA | 1 |
| Водоснабдяване и канализация |  | 1 |
| Система за управление и контрол (СУК) к-т |  | 1 |

Забележка:

Да се изготвят съответните обяснителни записки и подробни таблици, схеми/чертежи по всички части на проекта в обхват и съдържание съответстващо на спецификата на проекта и съгласно действащата нормативна уредба.

Проектите по всички части, включително обяснителните записки и количествено-стойностните сметки, да се представят в 5 бр. на хартиен носител, 2 сканирани копия на електронен носител и 2 дигитални копия в съответния графичен формат за чертежите - DWG и във формат *.doc  и *.xls за текстовите документи. Ситуационното решение да се изготви в мащаб М 1:500, частите по инженерните инсталации в М 1:50, детайлите на настилки и съоръжения в М 1:10 и 1:20.

Да съдейства на възложителя при съгласуване на проектните части с контролните инстанции и експлоатационни дружества – РИОСВ, Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Русе, сектор „Пътна полиция” при РДВР – Русе, „Електроразпределение Север“ АД, „В и К“ ООД, „Овергаз Север“ ЕАД, „БТК“ ЕАД, Интернет доставчици (при необходимост) и др. Всички такси за съгласуване на инвестиционните проекти са за сметка на Община Русе.

Настоящото задание посочва минималните изисквания към проекта, като проектантът може да не се ограничава до тези изисквания. Обхватът на инвестиционния проект е индикативен, т.е проектантът следва да не се ограничава от него.

- Ограничения при изпълнението на поръчката:

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

Да се спазят изискванията на действащото европейско и национално законодателство в областта на проектирането.

Проектите да бъдат изготвени от лица с необходимата проектантска правоспособност.

Проектите да предвиждат прилагането на актуални конструктивни решения и строителни технологии в комбинация с висококачествени съвременни материали.

Проектните решения да отговарят на съществените изисквания към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТКИТЕ

Изготвеният идеен проект с включени всички проектни части трябва да  бъде предоставен в 5 екземпляра на хартиен носител и на електронен носител в следните формати: dwg  – за графичните материали; word – за текстовите части; excel- за количествените и количествено-стойностните сметки. Всички проектни разработки да се представят на български език. +

Частите да са в обем и съдържание съгласно Наредба №4/21 май 2001 г.

- Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на предмета на договора е 90 календарни дни, считано от датата на подписване на договора., вкл. с времето, през което изпълнителят отстранява забележки по искане на възложителя или на съгласувателни органи.за  съгласуване от компетентните органи, считано от датата на подписване на договора.

Срокът не тече за времето, необходимо за преглед, съгласуване и одобрение на изготвения проект от страна на възложителя или на съгласувателни органи.

Регламентиране на обстоятелствата за спирането на срока с цел съгласуване:

Срокът за изпълнение спира да тече от датата на предаване на идейния проект на Възложителя, което се удостоверява с протокол за предаване и приемане и се възобновява след писмено връщане на забележки по изготвените документи. Договорът се счита за изпълнен след одобрение на идейния проект от главния архитект на Община Русе, на основание на нормативните изискуеми документи за одобряването и след подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол.

- ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Всеки участник в настоящата обществена поръчка следва да приложи към Предложението си за изпълнение на поръчката - Работна програма за организация и изпълнение на договора.

Забележка: За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалент”.