ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА“А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

1. Предмет на обществената поръчка:

Изготвяне на актуализирани стратегически карти за шум (СШК) за агломерация Русе

2. Технически условия за изпълнение на поръчката:

| В рамките на стратегическите карти за агломерациите се разработват актуализирани стратегически карти за шум от източници: Автомобилен транспорт, Железопътен транспорт, Воден транспорт, Промишлена дейност, както и Конфликтни карти отразяващи надгранично ошумяване от източниците. Стратегическите карти за шум да съдържат текстова и графична информация за: предходна, настояща и очаквана шумова ситуация, определена чрез стойностите на показателите за шум; сравнение и съпоставка с предходна шумова ситуация, отразена от последните приети от Русенски Общински Съвет СКШ на агломерация Русе; надвишаване на граничните стойности на показателите за шум; броя на жилищата, детските и лечебните заведения, училищата и научноизследователските организации в определен район, които са изложени на завишени стойности на показателите за шум; броя на хората, обитаващи район, изложен на шум. Стратегическите карти за шум се разработват в следните мащаби: за агломерациите - 1:10 000; Стратегическите карти за шум се разработват при спазване изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър, ЗЗШОС и Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие. Стратегическите карти за шум да включват: Обща (комбинирана) стратегическа карта, отчитаща шумовите нива в резултат на действието на всички източници на шум на територията на съответната агломерация (на височина 4.00 ± 0,2 m (от 3.8 до 4.2 m) от кота терен); Отделни стратегически карти за шум от основни източници - автомобилен, железопътен, воден транспорт, както и от промишлени дейности. Конфликтни карти отразяващи надгранично ошумяване от източниците. Сравнение и съпоставка с предходна шумова ситуация, отразена от последните приети от Русенски Общински Съвет СКШ на агломерация Русе. При изпълнение на проекта за актуализация на СКШ да бъдат проведени верификационни акредитирани измервания на шума в точки дефинирани в последните приети от Русенски Общински Съвет СКШ на агломерация Русе. Стратегическите карти за шум - източник на информация за гражданите, се представят на обществеността във вид на: графики и диаграми; числени данни в табличен вид; таблични или други данни в електронен вид; карти, показващи стойности, по-високи от граничните; други карти, в които съществуващата ситуация се сравнява с различни възможни варианти на бъдещи ситуации; карти, отчитащи стойности на показателите за шум на височина, различна от 4 м, където е подходящо. При разработването на стратегическите карти за шум да се използват показателите за шум, регламентирани в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието и граничните стойности на показателите за шум в околната среда, както и таблица образец за изходните данни в съответствие с препоръките на МОСВ. При разработването на стратегическите карти за шум трябва да се има в предвид ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25.06.2002 г. относно оценка и управление на екологичния шум (END). При разработването на стратегическата карта за шум да се ползва и „Ръководството за добра практика за изготвяне на стратегически шумови карти и представяне на свързаните данни за шумова експозиция” /Официален доклад на Работната група към Европейската Комисия по прилагане на „Европейска шумова Директива”/, предоставено от „Българската Асоциация за Обществен Контрол и Управление на Шума“ БАУКУОШ/. Минималните изисквания към съдържанието на входните данни за разработване на стратегическите карти за шум са съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 от Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие. Отразяване на измерените и изчислените данни за нивата на шума върху стратегическите карти за шум са съгласно Приложение № 2 към чл. 10 от Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие. Минимални изисквания към съдържанието на изходните данни на стратегическите карти за шум за агломерациите са съгласно Приложение № 3 към чл. 11 от Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие. Изпълнителят да разполага със следното оборудване за изпълнение на проекта: Хардуер Преносими устройства за измерване на шум (шумови акустични анализатори) = 1-2 бр.; Софтуер (лицензиран) За запаметяване, администриране на данните и изготвяне на доклади; Изчислителен софтуер за създаване на СШК чрез симулации и реални измервания. Подробна техническа спецификация на елементите: Преносими устройства за измерване на шум (шумов акустичен анализатор), технически характеристики: А. Интегриращ шумов измерител 1 Клас на точност: 1 ; • Според стандарти IEC/EN 60651, Тип 1: IEC/EN 60804 (2000 ), Тип 1: IEC61672 –1 (2002), Клас 1: DIN 45657 (1997); октавни филтри 1/1 и 1/3- Клас 0; 2 Честотни филтри (1/1 и 1/3 октавни), в честотен обхват: 3Hz-20kHz; 3 Тегловни криви: A C, Lin (Z) | 4 Времеви филтри за: Бърз, Бавен, Импулсен Шум и Пик 5 Динамичен обхват на измерване: минимум120dB 6 Реален измервателен обхват: 20-140 dB 7 Възможност за гласови и писмени анотации към измервателните данни 8 Продължително записване на сигнала: в интервали от 1 s до 31 дена, с резолюция от 1s; | 9 Възможност за трансформирането му в квази- или напълно стационарна мониторингова станция 10 Вътрешна памет от поне 20 Mb, с възможност за външна карта памет 11 Възможност за външно захранване 12 Защитен екран за вятър с автоматично разпознаване при използването му 13 Вградени корекционни филтри за посоката на вятъра; корекционни филтри при използването на вятрозащитен екран 14 Възможност за включване на микрофонен удължителен кабел с дължина минимум 3 m | 15 Акустичен калибратор, Клас 1 16 Измервани параметри *: Lzsn, Lnight ; LAeq; LXeq; LAE; Ln (1%<n<99%); честотен анализ: , Lmax., Lmin. където – честотни криви A, C или L (Z); 17 Възможност за измервателен контрол (избор на измервателно време) | 18 Възможност за експорт на измерваните данни към софтуера за СШК (за нейното респективно валидиране/калибриране); 19 Възможност за запис на аудио файлове (заедно със записа на измерените шумови стойности) – в съвместим формат. 20 С валиден калибрационен сертификат от акредитирана калибрационна лаборатория Б. Софтуер за създаване на СШК – чрез симулация (изчисления) и реални измервания 1 Наличен инструментариум за създаване и редактиране на конкретен модел. 2 Възможност за визуализация на обектите и атрибутите на модела | 3 Възможност за добавяне от потребителя на допълнитeлно дефинирани типове и обекти, заедно с респективните атрибути към тях. 4 Възможност за дефиниране на нови събития, на атрибути, както и на тяхната взаимна връзка (като например въвеждане на шумови стойности от параметри, които не са определени от съотвeтен алгоритъм). 5 Комбиниране на данни от различни източници – за създаване на акустичния модел. 6 Възможност за директен импорт на слоеве, създадени на ArcView (SHP, DBF), AutoCad, както и други платформи. 7 Импортиране на x, y, z координати. 8 Възможност за проверка и валидация на качеството на въвежданата входна информация – със съответното генериране на доклади и на списък от грешки. 9 Възможност за импорт на полеви реални измервания на шума, както и на статистическите данни. 10 Методът на изчисление да може да бъде избран в съответствие с препоръките на „Упътване за добри практики” (издание на работна група за шума към ЕС). 11 Възможност за валидация на теоретическите изчисления – с реално измерените стойности. | 12 Изработване на доклади за определен период от време (дефиниран от потребителя), като се генерират резултати, отделно за различните основни шумови източници (трафик, ж. п., промишленост). Минимално необходимите за включване в доклада параметри са LДЕН, LВЕЧЕР, LНОЩ. 13 Възможност за частично преизчисляване на модела. 14 Възможност за дефиниране на различни времеви периоди (за различни метеорологични условия). 16 Възможност за изчисляване на шумовите контури в хоризонтални и вертикални мрежи, пред сградите и обектите. 17 Възможност за изчисляване на промишления шум (звуковата мощност) – чрез измерени стойности на звуковото налягане. 18 Възможност за предсказване на шумовите нива за някои области на последващо развитие. 19 Възможност за оценка на броя жители, подложени на шум. 20 Възможност за наслагване и сравняване на различните изчислени резултати (различни периоди, различни типове източници, др.). 21 Възможност за използване на данните от реалните измервания за допълнителни изчисления на модела и автоматични корекции на шумовите емисии (така, че стимулационните резултати да са реални). 22 Възможност за едновременното представяне на отделните сегменти (слоеве) – на точно измерените шумови нива, на контурните криви за дадено шумово ниво, както и на зо ите с дадено шумово ниво през избран времеви отрязък. 23 Възможност за детайлно представяне на СШК – за всички измерени и изчислени шумови стойности. Изпълнителят да бъде сертифициран за изпълнение на дейността, притежавайки и прилагайки: Система по качество ISO9001:2008 Обхват: Проектиране, експертизи, измервателна апаратура, софтуер за шум, вибрации и процес параметри. Акредитация за извършване на измерване на шум в околна среда ISO/IEC 17020:2012 Очакваните резултати: Карти със следните шумови индекси (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници): Шумов показател L24, в следните зони: 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; >75 dB(A); Шумов показател Lден, в следните зони: 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A); Шумов показател Lвечер, в следните зони: 40-44, 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A); Шумов показател Lнощ, в следните зони: 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; >70 dB(A). Стратегически шумови карти, където граничните стойности на шума за описаните по-горе шумови показатели са надвишени (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж.п. трафик, промишлени източници): шумов показател L24; шумов показател Lден; шумов показател Lвечер; шумов показател Lнощ. Карти за броя жители, които живеят в сгради, в райони изложени на един от следните показатели: шумов индекс L24: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB(A); шумов индекс Lнощ: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A). като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници): Карти за броя жители, които живеят в сгради със специална шумоизолация – изложени на един от следните показатели, шумов индекс L24: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A); шумов индекс Lнощ: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A). като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници): Карти за броя жители, които живеят в сгради с тихи фасади – изложени на един от следните показатели, шумов индекс L24: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A); шумов индекс Lнощ: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A). като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята (шумова карта, която показва общото шумово замърсяване от всички източници на шум, както и отделни карти за основните източници: пътен трафик, ж. п. трафик, промишлени източници): Отделни стратегически карти за шум от автомобилния, железопътния, въздушния, водния транспорт и от промишлени дейности Трябва да са указани броя жители, които живеят в сгради – изложени на един от следните показатели шумов индекс L24: 45-49; 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 dB (A); шумов индекс Lнощ: 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70 dB(A). като нивото на шума е приведено - при фасадите, на 4 m височина от земята: Да се даде обзор за отделните шумови карти – за получените резултати, т. е.: – Размер агломерацията (km2), общ брой жители; – Адрес на община Русе; – Използвани шумови индекси и изчислителни параметри, методика; – Данни за СШК, обзор за зоните и ситуациите с превишени гранични стойности на шума. Всички карти и резултати от тях трябва да се предоставят в по 5 екземпляра, както и в електронен формат (CD). Резултатите от СКШ следва да бъдат предоставени в ГИС формат (под формата на „shape” файлове). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Ориентировъчна стойност на поръчката:

Максимална стойност на поръчката 65 000 лв. с ДДС

4. Срок за изпълнение:

8 месеца, считано от датата на подписване на договора

5. Квалификационни изисквания към кандидатите:

Кандидатите за изпълнение трябва да декларират, че ще използват оборудване, което отговаря на детайлно дефинираните изисквания в настоящото Задание. Специалистите на кандидата трябва да са обучени от производителя за използване на измервателното оборудване и софтуер. Кандидатите да имат опит при разработването на стратегически карти за шум по ЗЗШОС през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, т.е да има реализирана (успешно приета) поне 1 бр. карта за шум по ЗЗШОС (от датата на приемане на ЗЗШОС), Участникът да предостави декларация с посочване на квалификацията, образованието и опита на членовете на екипа си, като минималните изисквания са следните: завършено обучение за контрол на шум в околна среда – за поне един Член на Екипа на Изпълнителя; завършено обучение за прилагане на специфичните изисквания за контрол фактори на околната среда, в съответствие с ISO/IEC 17020:2012 – за поне един Член на Екипа на Изпълнителя. Участниците следва да представят: Сертификат, издаден от акредитирана институция за извършване на замервания за шум., съгласно: Система по качество ISO9001:2008 с Обхват: Проектиране, експертизи, измервателна апаратура, софтуер за шум, вибрации и процес параметри, както и ISO/IEC 17020:2012; Списък на услугите, сходни с предмета на тази обществена поръчка (одобрени СКШ), изпълнени през последните 3 години включително стойностите, датите, получателите; Удостоверение/я за добро изпълнение; Декларация за техническото оборудване, с което разполага участника за изпълнение на обществената поръчка в съответствие в заданието.

6. Начин на образуване на предлаганата цена:

Крайна цена с ДДС.

7. Начин на плащане (аванс, разсрочено, по банков път и др.)

Авансово – 20 % - след сключване на договора Междинно – при представяне на проектите на СШК на Община Русе – 30 % Окончателно – след подготовката на окончателен проект на СКШ съобразно становищата на Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването и приемането на актуализираната СКШ от Общински Съвет Русе – 50 %

8. Изисквания за качество:

Пълно съответствие с изискванията на: Наредбата за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие (Обн. ДВ, бр.70/2006); Закона за защита от шума в околната среда (Обн. ДВ, бр.74/2005); Европейската шумова директива (END) 2002/49/EC; Ръководство за добра практика за изготвяне на стратегически шумови карти и предоставяне на свързаните данни за шумова експозиция (разработена от работната група за шума към ЕС – WG-AEN, 13.01.2006); Система по качество: ISO9001:2008. Обхват: Проектиране, експертизи, измервателна апаратура, софтуер за шум, вибрации и процес параметри. Акредитация за извършване на измерване на шум в околна среда: ISO/IEC 17020:2005