ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

- Предмет на поръчката: "Изграждане на осветление на територията на град Русе".

- Обхват на поръчката:

Поръчката предвижда изграждане на осветление на територията на Община Русе за следните подобекти:

  - Изграждане на районно осветление около бл.Ахелой 1, бл.Ахелой 2 и ул.Въча;

  - Изграждане на районно осветление около бл.Клокотница 1 и бл.Клокотница;

  - Изграждане на районно осветление около бл.Жерав;

  - Изграждане на районно осветление около бл.Фридрих Енгелс АБВГ в жк.Родина;

  - Изграждане на районно осветление около бл.Колос, Копривщица, Козница планина, Лозен планина , ул.Сакар планина, ул.Герлово  в жк. Родина;

  - Изграждане на осветление по ул.Д. Дебелянов;

  - Изграждане на осветление по ул.Сан Стефано в участъка от ул.Алеи Възраждане до ул.Плиска.

- Технически условия за изпълнение на

Осветлението да се изпълни с паркови стълбчета с височина 3,5м над терена. Да се изградят кабелни захранващи мрежи за осветление. Да се извърши цифрово заснемане на изпълнените обекти и да се оформи екзекутивна документация. При изпълнение на поръчката да се спазват одобрените проекти. Участниците могат да се запознаят с проектите на място в сградата на Община Русе на адрес ул.Олимпи Панов №6, ет.2, ст.6.

- Ориентировъчна стойност на поръчката – 137 740,00 лева с ДДС.

- Изисквания към кандидатите (квалификационни, технически, икономически):

  - Участникът да е вписан в централен професионален регистър на строителя и да притежава удостоверение за изпълнение на строежи най-малко четвърта категория, четвърта или трета група;

  - Участникът да разполага с минимум 5 специалисти с четвърта квалификационна група за електробезопасност;

  - Участникът да е изпълнил успешно не по-малко от три договора за обекти, сходни с предмета на поръчката.

- Ограничения при изпълнение на поръчката:

За отстраняване ще бъдат предложени участници, които:

  - Не  са вписани в централен професионален регистър на строителя и не притежават удостоверение за изпълнение на строежи най-малко четвърта категория, четвърта или трета група;

  - Не притежават      ISO 9001:2008 с област на приложение съгласно поръчката.

- Изисквания за качество:

  - Участникът трябва да е внедрил система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент;

  - Участникът е длъжен да използва материали и изделия, сертифицирани за влагане в строителството на територията на ЕС;

  - Участникът трябва да посочи в офертата си гаранционен срок съгласно Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и  монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Предложените срокове се представят в декларативна форма като приложение към Образец № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”.

- Срок за изпълнение на поръчката – съгласно офертата на изпълнителя, но не повече от 30 календарни дни след подписване на акт-образец № 2а от Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство.

- Критерий за оценка на офертите - „икономически най-изгодна оферта”, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

- Начин на образуване на предлаганата цена:

За всеки подобект се представя самостоятелна количествено-стойностна сметка за изпълнение на СМР. Предлаганите цени за всеки подобект се образуват съгласно количествени сметки, предоставени от възложителя и придружени с анализи на видовете дейности. Офертата да включва цена за всеки подобект и обща цена с ДДС за изпълнение на всички обекти

- Начин на плащане – по банков път, след представяне на акт-образец № 15 и протокол за изпълнение СМР и данъчна фактура за всеки подобект по отделно.